Lycée Professionnel Albert Ramassamy

25, avenue Georges Brassens

BP 90019

97802 Saint Denis cedex

Tél : 02 62 48 44 60

Fax : 02 62 48 4467

Courriel : gestion.9740737h@ac-reunion.fr

## MAPA 6 /2024

## Caractéristiques techniques

Acquisition d’un banc de simulation de manipulation de fluides frigorigènes à usage pédagogique

Lot n°1 : BANC DE SIMULATION MANIPULATION DES FLUIDES FRIGORIGENES (AVEC KIT DE RECUPERATION)

L’ensemble de l’équipement pédagogique comprend :

- Une petite chambre froide positive avec un système frigorifique au R134a.

- Un pack d’outillage pour la manipulation des fluides frigorigènes conformément à la règlementation

- Un placard et/ou boc tiroirs

- Une valise réalité virtuelle avec logiciel manipulation fluides frigorigène

Objectif : Permettre les travaux pratiques portant sur la manipulation des fluides frigorigènes, en rapport avec la législation actuelle (décret du 7 mai 2007, complété de l’arrêté du 30 juin 2008), et permettre donc au technicien frigoriste de réaliser des opérations de catégorie I à IV sur les fluides frigorigènes.

Cet équipement sera fourni, monté et mis en service dans un laboratoire du lycée.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

L’équipement pédagogique (système de production de froid) est composé du matériel suivant :

- Chambre froide 3 m3 maxi

- Groupe de condensation comprenant :

- Compresseur semi-hermétique avec moteur triphasé 400V / 50Hz

- Condenseur à air

- Vannes de service (départ liquide, aspiration et refoulement du compresseur).

- Pressostat combiné de sécurité haute et basse pression sur le compresseur.

- Soupape de sécurité tarée à 20 bars (R134a).

- Régulateur de pression de condensation type KVR

- Soupape de sécurité

- Manomètre haute pression

  - Filtre Déshydrateur.

  - Voyant de fluide avec indicateur d’humidité.

  - Détendeur thermostatique à égalisation interne de pression à contrôle de la surchauffe réglable. Orifice interchangeable.

  - Vanne électromagnétique, bobine 230 Vac.

  - Évaporateur à air avec ventilateur monophasé.

  - Pressostat BP de régulation.

  - Manomètre BP

  - Régulateur de pression d’évaporation type KVP

  - Régulateur électronique (marche/arrêt général, régulation, dégivrage...) Sonde type NTC de régulation.

  - Coffret électrique avec disjoncteur différentiel 30mA monophasé en tête, marche/arrêt vanne électromagnétique.

  - 3 prises électriques 2P+T

L’équipement prêt à l’emploi sera monté sur 4 roulettes pivotantes à frein.

L’équipement sera raccordé au canalis type KNA et l’évacuation des condensats se fera dans un bac au niveau de la chambre froide.

Un dossier technique avec les notices et une fiche de mise en service sera fourni.

Le pack d’outillage (Kit de récupération des fluides) est composé de :

- Station de récupération compatible fluides CFC - HFC - HCFC - / HFO - R32

(Conformité norme EN 35-421)

- Balance :

- Capacité : jusqu'à 100 kg

- Résolution : 5 g

- Précision : 0,05%

- Manifold 5 voies compris jeu flexibles 150cm 1/4’’-1/4’’ avec vannes

- Pompe à vide à deux étages

- Détecteur de fuite électronique (NF EN14624)

- Thermomètre digital avec sonde de contact

- Vacuomètre digital (Mesure précise de la pression du vide)

- Étiquettes bleu et rouge (Contrôle d’étanchéité)

- Mano-détendeur pour bouteille d’azote

Le placard et/ou bloc tiroirs doit permettre le rangement du pack outillage :

- Fermable à clef

- Sur roulettes

- Éventuellement type servante d’atelier

Lot n° 2 : ensemble habilitation électrique

Armoire mobile pour la mise en application des connaissances, des règles et des

méthodes en vue de la certification à l’habilitation aux risques électriques.

Tension de service 24VDC.

Avec instrumentation :

- VAT

- Multimètre

- Pince ampéremétrique

- mégohmmètre

- équipement de sécurité (gants et sous-gants, porte écran serre-tête et carnet)

- coffret de rangement