2 avenue du lycée

12 110 AUBIN

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES

LAVE-VAISSELLE A AVANCEMENT AUTOMATIQUE

N° du marché MP LV 2/15

Marché à Procédure Adaptée en application de l’article 28 du code des marchés publics

# CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

- Caractéristiques du service restauration hébergement du lycée

Composition type des plateaux

1 plateau

1 verre

1 bol ou compotier ou ravier

1 ou 2 ramequins rectangulaires

1 assiette

3 couverts

Effectifs : établissement scolaire avec internat

Au maximum

100 repas soirs

100 petits déjeuners-

350 repas midi – 1 service de 12h jusqu’à 13h

Nombre de personnes en laverie

Matin : 2

Midi : 3

Soir : 3

- Objet du marché

- Acquisition d’un lave-vaisselle à avancement automatique de casiers gauche-droite comprenant

  - une zone de prélavage, une zone de lavage, une zone de rinçage, une zone de séchage

  - la fourniture des casiers ou paniers

  - le remplacement d’un virage entrée à 90° non mécanisé sur rouleaux

- Garantie 2 ans pièces, main d’œuvre et déplacements

- Livraison-Installation

Enlèvement de la machine existante

Installation de la nouvelle machine et de ses annexes avec nettoyage et évacuation des emballages.

Le candidat devra tenir compte des contraintes des passages de porte pour la livraison du matériel.

- Formation des personnels pour la prise en main de la laverie

+ Assistance technique pour la mise en route d’un service « réel » (demi-pension en période scolaire)

- Caractéristiques du matériel

| Conformité aux normes | Norme NF73.858 |
| --- | --- |
|  | Norme DIN 10510 |
|  | Réglementation IP259 / IPX5 minimum |
| Matière | Chassis tout inox 30/10 minimum |
| Vitesse - Rendement | Correspondant à la norme DIN 10510 120 casiers/heure impératif |
| Isolation thermique et phonique | Double paroi inox Inférieur à 70 décibels |
| Alimentation | Eau froide |
| Energie | Electrique Puissance de raccordement : 38 kW maximum |
| Avancée des casiers | Déclenchement de chaque zone par contact ou détecteur de présence de casiers |
| Dimension | La machine ne doit pas dépasser les 3000 mm |
| Caractéristiques prélavage | 700 mm de longueur Cuve emboutie tout inox Puissance minimale pompe 1,7 kW |
| Caractéristiques lavage | 700 mm de longueur Cuve emboutie tout inox Puissance minimale pompe 2,3 kW |
| Caractéristiques rinçage | 700 mm de longueur Cuve emboutie tout inox Puissance minimale pompe 0,4 kW Au minimum double rinçage avec système d’économie d’eau T° 85°-90° |
| Caractéristiques séchage | Tunnel de séchage avec dispositif de réduction de puissance 700 mm de longueur |
| Economies d’énergie | Condenseur/Récupérateur des buées. |
| Modalités démontage pour nettoyage | Toutes les parties de la machine doivent être facilement accessibles (portes à ouvertures coulissantes verticalement ou portes papillons à 180°) facilement démontables pour assurer le nettoyage. Un tamis filtre à déchets démontable. Bras et jets de lavage démontables sans outils pour le nettoyage, en inox ou PVC. Système « assistance au nettoyage » en fin de service. |
| Modalités d’ouverture – d’accessibilité |  |
| Economies | Système d’économie de produits détergents et d’énergie Consommation en eau la plus économique possible. |
| Produits | Doseurs non fournis avec la machine Mais la machine doit être pré-équipée pour recevoir les doseurs de produits |
| Vidange | Vidange automatique en fin de service. Pompe de lavage et surchauffeurs auto-vidangeables. |
| Commandes | Tableau de commande fonctionnel, accessible. Programme de consultation et d’enregistrement des données d’exploitation de la machine. |
| Sécurité | Protection électrique sélective par zone Protection thermique du moteur de pompe Régulation thermique par thermostat Sécurité contre la chauffe à sec Remplissage et mise à niveau par électrovanne Sécurité d’ouverture des portes Débrayage automatique de l’avancement en cas d’anomalie |