# Lave-batterie / ustensiles à eau ( 300 couverts)

Caractéristiques :

Lave-batterie et ustensiles à projection d’eau

Porte en façade - Chargement frontal

- Hauteur d'entrée passage utile 650 mm minimum

Fabrication en acier inoxydable 18/10, châssis bas compris Vérins mise à niveau

Capacité : 30 casiers / heure minimum

Fonctionnement : 1 cycle de lavage à durée réglable, 1 cycle égouttage, 1 cycle de rinçage, 1 cycle de rinçage par pompe incorporée. Durée des programmes120, 240 et 360 s

Pompe de lavage, Pompe de rinçage final, Pompe de vidange

Système de filtrage d'eau. Système de sécurité sur l’alimentation d'eau

Sécurité anti-débordement

Pompe avec circuit d'eau entièrement auto-vidangeable

Système de lavage (bras ou rampes) oscillants à jets directionnels ou équivalents.

Rinçage par bras rotatifs supérieurs et inférieurs démontables en acier inoxydable

Doseur de produit de rinçage intégré

Tamis filtres en acier inoxydable

Contenance du bac de lavage : 90 litres maxi

Consommation d'eau de rinçage: 8 litres / casier maxi

Surchauffeur de rinçage.

Régulation thermostatique des T°, Tableau de commande en 24 V. Touches sensitives

Raccordement  triphasé 400 V - 50 Hz

Dotation:

1 casier sur roulettes, 1 support plateaux inox, 1 support ustensiles

Dimensions  maximales :

Largeur : 1100 mm x Profondeur : 950 mm x Hauteur : 1900 mm porte fermée

Hauteur : 2300 mm porte ouverte - Hauteur de chargement : 900 mm.

Option : Le candidat proposera soit un système avec condenseur et récupérateur des buées soit intégré, soit déporté.