CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

CONTRAT D’ENTRETIEN DES PISCINES

CENTRE INTERNATIONAL DE VALBONNE

Ministère de l’Education Nationale

190, rue Frédéric Mistral

06560 VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS

Article 1 – Objet

Le candidat s’engage à assurer :

- L’entretien et l’assistance de la filtration de la piscine principale (200 m3) et de la petite piscine (50 m3) situées à l’adresse ci-dessus.

- Régulièrement l’entretien et le dépannage des installations ci-dessus désignées, au cours de :

  - Juin = 2 visites par semaine + préparation ouverture piscine.

  - Juillet et août = 3 visites par semaine (petite piscine 2 visites)

Soit 35 passages pour le grand bassin et 26 pour le petit bassin.

Du 1er  juillet au 31 août les visites devront se faire le lundi, le mercredi et le vendredi ; nécessité d’opérer la visite le matin.

La prestation est essentiellement technique : matériel de traitement d’eau de la piscine et régulation chlore/PH (réglages et relances).

Article 2 – Opérations effectuées

La mise en service consiste en la préparation des différents appareillages servants à l’analyse, au traitement et à la filtration de l’eau.

- Local technique :

- Le contrôle visuel des l’installation et si besoin le réglage des horloges pour adapter le fonctionnement de la piscine à la saison.

- L’analyse du Chlore libre, actif, et total, du pH, du TAC (Titre Alcalimétrique Complet), et du stabilisant de l’eau.

- Les vérifications du bon fonctionnement des filtres à sable et des pompes de refoulement. (pour les deux bassins)

- Uniquement pour la piscine principale, les vérifications du bon fonctionnement des pompes doseuses (nettoyage et démontage des points d’injection, des clapets et crépines d’aspiration, remplacement des tubes souples tous les ans).

- Uniquement pour la piscine principale, les vérifications de bon fonctionnement du dosage des régulations chlore/PH, avec étalonnage si nécessaire.

- Uniquement pour la petite piscine, l’utilisation de galet de 250 g à dissolution lente qui assure en un seul produit les 5 fonctions essentielles : désinfection permanente, effet algicide, floculation continue, stabilisateur de dureté et stabilisation du chlore.

- Le lavage et le rinçage des filtres à sable (vannes multivoies).

- Le nettoyage des pré-filtres des pompes.

- A laisser les locaux propres.

- Bassins

- Le contrôle du niveau d’eau et correction si nécessaire

- Le nettoyage de la ligne d’eau

- Le nettoyage au balai d’aspirateur (parois, fond) et passage de l’épuisette en surface. (de novembre à mars une fois par mois)

- Pédiluve

- Fournir et poser de 2 distributeurs de galets de chlore

- Vidanger et nettoyer les 2 pédiluves à chaque passage

La rédaction d’un compte rendu de visite qui sera consigné sur un carnet de bord présent dans le local piscine et communiqué au CIV.

Toutes les anomalies seront communiquées le jour même au responsable maintenance du CIV.

Uniquement pour la piscine principale, il est à noter que le CIV s’engage à fournir la totalité des produits nécessaires à l’analyse, au traitement et à la filtration de l’eau. (prévoir la fourniture des galets 5 fonctions pour la petite piscine)

Article 3 – Fourniture de pièces

Le candidat assurera la livraison des pièces nécessaires à la bonne marche des appareils dans le cadre de ce contrat, celles-ci, ainsi que les travaux nécessaires, seront facturés en plus-value après accord du CIV sur présentation d’un devis.

Cependant, en cas de désaccord, le CIV se réserve le droit de commander les pièces à un autre fournisseur.

Article 4 – Interventions

Le candidat assurera gratuitement toutes interventions supplémentaires (problèmes accidentels de la qualité de l’eau) nécessaires au bon fonctionnement de l’analyse, traitement et filtration de l’eau (y compris main d’œuvre et déplacements)

Article 5 – Délais d’intervention

En cas de dysfonctionnement du matériel décrit à l’article 1er, le candidat s’engage à intervenir sous 12 h sur appel du surveillant de baignade et/ou du service maintenance technique par téléphone et/ou courriel y compris les we et jours fériés.

Article 7 – Durée du contrat et date d’ouverture.

Ce présent contrat est conclu pour une durée de 3 mois.

Date d’ouverture impérative le 1er juin 2017.