MAITRE DE L’OUVRAGE :	CMR EDOUARD BRANLY,

8 Rue Bauyn de Perreuse

94130 Nogent Sur Marne

MARCHE DE TRAVAUX

CCTP : Travaux de sécurisation de la structure vitrée et nettoyage de l'ensemble des vitrages

Numéro du marché : n° 1

OBJET DU MARCHE :

« Travaux de sécurisation de la structure vitrée et nettoyage de l'ensemble des vitrages»

CMR EDOUARD BRANLY

8 rue Bauyn de Perreuse

94130 Nogent Sur Marne

- Présentation et Dénomination de l’Opération

Les travaux seront conformes aux dispositions applicables aux établissements recevant du public, et à la réglementation en vigueur pour l’accessibilité aux personnes handicapées physiques pour les bâtiments d'enseignement.

La citée est composée de 3 bâtiments :

- Le bâtiment A, situé sur la rue Bauyn de Perreuse, est constitué d'un corps central et de 2 ailes latérales. Il est destiné à l’enseignement et à l’administration.

- Le bâtiment B est destiné à l’enseignement des sciences et la restauration en rez-de-jardin.

- Le bâtiment C contient des logements de fonction.

Le classement de la cité mixte est le suivant :

- Les bâtiments A et B sont de type principal R, avec des activités secondaires de type N. Ils sont susceptibles d'accueillir 1628 personnes. Ils sont classés en 1ère catégorie.

- Le bâtiment C est classé en 2ème famille « collectif ».

– Objet des travaux :

Il s’agit d’un marché de travaux nettoyage de l'ensemble des vitrages de l’établissement (sauf logements de fonctions).

- Coordonnées de l’opération et des intervenants

Coordonnées et localisation de l’opération :

CMR Edouard Branly

8 rue Bauyn de Perreuse

94130 Nogent sur Marne

Maître d’ouvrage et conducteur d’opération :

CMR Edouard Branly

8 rue Bauyn de Perreuse

94130 Nogent sur Marne

Interlocuteur privilégié pour l’établissement : Monsieur Bourgeois Gestionnaire du lycée

Téléphone 01.48.73.22.12

Objet de la prestation :

Il est question de nettoyager de l’ensemble des vitrages (sauf logements de fonctions) de l’établissement CMR E.BRANLY à Nogent sur Marne.

Ces travaux seront programmés au cours des congés scolaires d’été 2017.

Descriptif des travaux demandés :

1. Installation de chantier

L’entreprise devra prévoir l’ensemble de ses équipements de sécurité pour son personnel et collectif, ses petits outillages, et moyens d’accès  pour ainsi être indépendante durant toute la période que nécessite sa prestation. Aucun local, hors-mis les sanitaires, ne pourra être mis à disposition du candidat retenu.

Pour le nettoyage des vitrages par l’extérieur, l’entreprise devra se prémunir de tous les essais ou contrôles à réaliser avant de se fixer à un quelconque ouvrage de l’établissement.

2. Nettoyage de la structure vitrée :

Le prestataire retenu devra réaliser ces travaux de nettoyage de la surface vitrée en respectant impérativement les règles de sécurité pour ses employés. Il faudra notamment, prévoir un moyen d’accès sécurisé et des protections provisoires, type garde-corps suspendu rendant la totalité de la surface vitrée sécurisée, ou après mise en place de la ligne de vie, les équipements nécessaire aux ouvriers (baudriers etc…). Les équipements de protection individuelle devront évidemment être prévus.

Le nettoyage se fera avec un équipement à haute pression (eau + micro sable si nécessaire) et avec des produits permettant d’éviter l’adhérence des poussières et des produits aqueux.

La fiche du produit liquide de nettoyage et de finition est à joindre impérativement dans l’offre du candidat.

3 et 4 -Nettoyage des vitrages des bâtiments A et B (Intérieur et Extérieur)

Il s’agit du nettoyage extérieur et intérieur des surfaces vitrées, portes vitrées, baies vitrées et encadrements de fenêtres des bâtiments A et B de de la CMR Branly. Cette action devra être réalisée par moyen humide:

- soit par pulvérisation d'un nettoyant et essuyage à l'aide d'une peau chamoisée (ou équivalent),

- soit à la raclette à vitres et au mouilleur,

- soit par tout autre moyen permettant d’obtenir des résultats adaptés (appareil de lavage à haute pression, jet d’eau…)

Pour la vitrerie, sont concernées toutes les fenêtres, porte fenêtre, verrières, baies vitrées, cloisons. Certaines vitres sont accessibles de plein pied, d’autres en hauteur et nécessitant un équipement particulier, type nacelle... un laveur de vitres spécialisé « travaux en hauteur » devra être sollicité sur des surfaces qui sont difficiles d'accès, en utilisant les moyens d'élévation spécifiques : plateformes, élévatrices, nacelles, cordes...

L'agent doit impérativement respecter des règles de sécurité. Les candidats devront donc prendre en compte cette contrainte lors de l’élaboration de leurs offres. Le nettoyage des vitres devra s’effectuer d’après les règles de sécurité imposées dans ce domaine par la législation du travail.

Attention :

Une attention particulière devra être portée aux châssis vitrés se trouvant en façade sur rue du bâtiment A avec notamment les châssis fixes des deux cages d’escaliers (grande hauteur et inaccessible).

Bon de passage à joindre avec l’offre :

La visite du site est obligatoire

Il convient de prendre rendez-vous avec le gestionnaire du site.

| BON DE PASSAGE |
| --- |
| Désignation du bâtiment : | CMR EDOUARD BRANLY 8 rue Bauyn de Perreuse 94130 Nogent Sur Marne |
| Nom du Gestionnaire : | M. Bourgeois Tel : 01.48.73.22.12 |
| Signature du Gestionnaire: |  |
| Cachet et signature de l'entreprise : |  |
| Date de passage : |  |

Toute visite sans rendez-vous est susceptible d’être refusée.