Le document ( annexe 1 )  est à renseigner pour répondre à l’ appel d’ offre en plus du devis chiffré .

ANNEXE 1

| 1- Caractéristiques techniques de la partie opérative |
| --- |
| Marque : |  |
| Modèle : |  |
| Origine de fabrication : |  |
| Besoins exprimés | Exigence minimale demandée | Réponse et engagement du candidat pour chaque besoin exprimé selon les exigences formulées |
| Type de pièces à réaliser |
| La table doit permettre la fixation des montages d'usinage et/ou d'étaux | obligatoire |  |
| Matériaux à usiner : aciers au carbone, aciers alliés, alliages d’aluminium, alliages de cuivre, matières plastiques, aciers inoxydables et alliages de titane. | obligatoire |  |
| Architecture et caractéristiques générales |
| Centre 3 axes (X,Y,Z) + 1 rotation (A ou B), intérieur conçu de façon à faciliter le nettoyage et l’évacuation des copeaux et lubrifiants. | préciser |  |
| Répétabilité : 0.005 mini |  |  |
| machine pouvant être poser sur un établi ou posséder un bâti | préciser |  |
| Broche |
| Puissance nominale du moteur de broche mini 0.5 Kw | obligatoire |  |
| Fréquence de rotation 30000 tr/min maxi | obligatoire |  |
| AXES |
| course X mini 150 mm 650mm max | obligatoire |  |
| course Y mini 140 mm 650mm max | obligatoire |  |
| course Z mini 150 mm 350 mm max | obligatoire |  |
| Rotation 4ème axes complète | obligatoire |  |
| Changeur outils |
| Capacité = 6 outils mini | souhaité |  |
| Diamètre maxi outils 20 mm | souhaité |  |
| Longueur maxi outils 100 mm | souhaité |  |
| 2- Accessoires |
| Dispositif d'arrosage et récupération lubrifiant |
| La machine sera pourvue d’un dispositif d’arrosage ou de refroidissement par air . L’ensemble s'intègre à la machine et peux être enlevé aisément pour entretien. | souhaité |  |
| Le dispositif sera commandé par un bouton à plusieurs positions : mode manuel (arrêt/marche arrosage) et mode programmé (arrêt/marche arrosage par programmation) | souhaité |  |
| Protections |
| L’ensemble sera entièrement caréné de sorte à protéger totalement l’opérateur (copeaux, lubrifiants, projection pièce…) et interdire à celui ci l’accès à toutes les parties en mouvement | obligatoire |  |
| Il comportera une partie mobile, avec inter verrouillage réalisé selon catégorie 3 de la norme NF EN 954-1, l’ouverture de la porte n’est possible que lorsque la broche est à l’arrêt. La porte étant ouverte, quelque soit le mode de fonctionnement, il n’est pas possible de faire tourner la broche et le magasin outil, seul les axes pourront être déplacés et à vitesse réduite. | obligatoire |  |
| En outre ce carénage sera vitré, les éléments transparents devront pouvoir être changé facilement pour le remplacement en cas de détérioration. Le matériau constituant la partie vitrée devra résister aux chocs et rayures et respecter les normes en vigueur. | obligatoire |  |
| La zone de travail suffisamment éclairée afin de permettre une bonne surveillance de la machine | obligatoire |  |
| L’encombrement au sol 2.5 m X 2.5 m maximum hauteur 2.45 mètres | Obligatoire |  |
| 3- Caractéristiques techniques de la commande numérique |
| Directeur de commande | préciser |  |
| Doit pouvoir gérer les axes en continu (X, Y, Z) + un 4ème axe ( A ou B) | obligatoire |  |
| Programmation normalisée ISO | obligatoire |  |
| Logiciel de FAO inclus | obligatoire |  |
| Simulation graphique 3D des programmes | Obligatoire |  |
| Protection des paramètres machines, à préciser | préciser |  |