CCTP indications commune aux 8 LOTS – MATERIEL D’OPTIQUE

Cette consultation comprend 8 lots (matériel d’optique) destinés à équiper les lycées de la filière "Systèmes Photoniques". Le candidat retenu devra livrer les articles au lycée ARGOUGES à Grenoble (38). Les variantes et prestations supplémentaires éventuelles (options) devront êtres détaillées dans l’offre avec la mention option. Ces matériels, utilisés en formation, doivent être robustes et fiables. La consultation porte sur du matériel neuf mais n’exclue pas les propositions de machines d’occasion récentes reconditionnées. Pour les matériels d’occasion reconditionnés, toutes les pièces d’usure doivent être remplacées pour proposer des machines en parfait état de fonctionnement avec une garantie. Vous indiquerez dans la colonne "caractéristiques proposées" les spécifications du matériel correspondant à votre offre. Lorsqu’un lot comporte plusieurs machines, il est possible de dupliquer le tableau et en remplir un pour chaque machine.

Il est impératif que toutes les cases en particulier celles dont les caractéristiques sont imposées, soient dûment complétées.

Toutes les cases dont le caractère de la demande est qualifié comme "imposé" correspondent à des critères de conformité rédhibitoires.

Toutes les cases dont le caractère de la demande est qualifié comme "à préciser" correspondent à des valeurs indicatives souhaitées.

La plus value technique par rapport aux caractéristiques minimales imposées et aux caractéristiques indicatives souhaitées sera appréciée dans le jugement des offres.

PRESENTATION DES OFFRES :

Les offres doivent être accompagnées d’une documentation synthétique du matériel proposé.

Le candidat devra annoter sur le document CCTP fourni les indications ou précisions nécessaires à la bonne compréhension de son offre.

SECURITE:

Les systèmes qui le nécessite seront équipés de dispositifs de sécurité pour répondre à toutes les exigences dans ce domaine et toutes les normes de sécurité en vigueur. Le marquage et la déclaration CE sont exigés.

LIVRAISON, ET PRESTATIONS ANNEXES

Si et seulement si le matériel concerné nécessite une installation spéciale par vos soins, il est imposé une prise de contact avec le lycée avant la date de livraison pour s'assurer que toutes les conditions matérielles pour une implantation et une mise en œuvre correctes du matériel sont réunies (les frais de déplacement nécessaires avant installation sont inclus dans les prix proposés du bordereau de prix).

Après la notification du marché et si nécessaire, une réunion de mise au point du marché sera réalisée entre le lycée et le titulaire du marché. Lors de cette réunion, le titulaire remettra au lycée les prérequis techniques (cotes des machines, puissance électrique à fournir, spécifications diverses,...) nécessaires à l'installation du matériel.

Le fournisseur veillera à ce que l'ensemble des conditions nécessaires à l'implantation, à la mise en service et à la prise en main soient réunies (aire libre, alimentations nécessaires, disponibilité du directeur délégué aux formations et des enseignants pour la formation...). Dans le cas contraire, le titulaire le signalera au lycée. Si des réserves sont émises par le titulaire sur les prérequis d'installation du matériel, le délai d'exécution est suspendu jusqu'à la levée des réserves de prérequis.

Aucun report de délai ne pourra être accordé dans le cas où l’installation ne peut être assurée immédiatement après la livraison, si la vérification des besoins nécessaires à l'installation n’a pas été effectuée au préalable.

Le fournisseur devra s'assurer de l'accessibilité et de la disponibilité de l'établissement. La livraison, le déchargement, les moyens de manutention et l'exécution des prestations associées à la livraison sont à la charge du fournisseur. Le lycée dispose d’un quai de déchargement à proximité de l’atelier imprimerie. Le titulaire devra prendre ses dispositions quant aux moyens de livraison, de déchargement et de mise en place nécessaires.

Le matériel sera livré, installé, raccordé, mis en œuvre, et mis en service en présence du chef de travaux ou de professeurs.

Dans le cadre des opérations d’installation, le titulaire devra, à sa charge, procéder à l’évacuation des emballages perdus (cartons, plastiques, palettes...), au nettoyage des matériels installés, et des salissures provoquées lors des installations ou des fixations de ceux-ci, ainsi qu’à la réparation d’éventuels dommages en faisant appel à un homme de l’art le cas échéant.

Le titulaire devra mentionner les délais d'exécution de la prestation dans le bordereau.

PRISE EN MAIN:

Il sera prévu dans la prestation une prise en main (si nécessaire) d'une durée à préciser pour au minimum quatre professeurs, qui permettra la maîtrise de l’ensemble des fonctionnalités de la machine. Les accessoires et les consommables seront apportés par le fournisseur. Le candidat précisera l'organisation et le contenu de la formation proposée dans son offre. Nous rappelons que les conditions de livraison et d’exécution des services liés à cette livraison et notamment les conditions de prise en main constituent un critère de jugement des offres.

La prestation comprend les branchements y compris la fourniture des câbles et des connecteurs au réseau existant.

GARANTIE ET SERVICE APRES-VENTE :

Cette garantie devra couvrir l'intégralité des coûts de maintenance et de réparation (pièces, main d’œuvre et déplacements) pendant une durée minimale de 1 an. La date d’admission de la prestation conditionne le point de départ de la garantie. La garantie légale contre les vices cachés est applicable. Seuls seront exclus de la prise en charge les frais de réparation liés à des dégradations volontaires ou accidentelles par les utilisateurs. L’offre devra préciser les conditions de garantie en cas de proposition de garantie différente.

Délai d’intervention maximal sur site sous 15 jours. Délais d'intervention et de réparation à préciser par tous les postulants à cette offre. Ils sont pris en compte dans les critères de jugement des offres. Ces délais deviendront contractuels et devront de ce fait être respectés.

DATE: 				SIGNATURE DU CANDIDAT ET CACHET DE L'ENTREPRISE:

Table des matières

1.	CCTP LOT N°1	3

1.1.	TELESCOPE PILOTABLE LABVIEW	3

1.2	TUBE DE TELESCOPE SANS MONTURE	3

2.	CCTP LOT N° 2	4

2.1.	Lyre pilotable par DMX	4

3.	CCTP LOT N°3	5

3.1.	Jumelles Stabilisées	5

4.	CCTP LOT N°4	6

4.1.	Enceinte de dépôt sous vide	6

5.	CCTP LOT N°5	7

5.1.	Kit de développement PSoC	7

6.	CCTP LOT N°6	8

6.1.	LUNETTES DE PROTECTION LASER	8

6.2.	LASER ET ACCESSOIRES POUR TP HOLOGRAPHIE	9

6.3.	PHOTOMÈTRE	10

6.4.	FILTRE SPATIAL	11

6.5.	RÉSEAUX	12

6.6.	LAMES D’ONDE , LAMES SÉPARATRICES, MIROIRS	13

6.7.	POLARISEURS	14

6.8.	CLIVEUSE POUR FIBRE OPTIQUE	15

7.	CCTP LOT N°7	16

7.1.	MICROSCOPE OPTIQUE MULTIFONCTIONS	16

7.2.	MICROSCOPE DESTINE A LA FORMATION AU DEMONTAGE, REGLAGE ET REMONTAGE D’INSTRUMENT D’OPTIQUE	17

8.	CCTP LOT N°8	18

8.1.	BANC DE CONTRÔLE OPTIQUE D’OCCASION	18

### CCTP LOT N°1

### TELESCOPE PILOTABLE LABVIEW

NOMBRE : 2

| Caractéristiques de l'article | Caractère de la demande | Caractéristiques proposées |
| --- | --- | --- |
| Configuration |
| Télescope : - distance focale > 1000 mm - diamètre primaire >= 90 mm Oculaire et webcam réglable en mise au point Monture : - Trépied de mise en station - Monture altazimutale avec raquette de commande - Boussole électronique, capteur de niveau, horloge - Carte NI 6009 intégré pour le pilotage du télescope à partir du logiciel Labview (récupération des signaux des codeurs, de la boussole, de l’horlloge et du capteur de niveau et commande des moteurs de positionnement) | à préciser |  |
| Accessoires |
|  | à préciser |  |
| Livraison |
| Matériel livré prêt à l’emploi | imposé |  |
| Documents d'accompagnement |
| Documentation complète (installation, utilisation) en langue française des matériels proposés. Ressource pédagogique | à préciser |  |

### TUBE DE TELESCOPE SANS MONTURE

NOMBRE : 1

| Configuration |
| --- |
| Tube télescope sans monture Ouverture faisceau > 120 mm Porte oculaire avec réglage de mise au point | imposé |  |
| Caractéristqiues |
| Configuration optique Distance focale | à préciser |  |
| Livraison |
| Matériel livré prêt à l’emploi | imposé |  |
| Documents d'accompagnement |
| Documentation complète (installation, utilisation) en langue française des matériels proposés. | à préciser |  |

### CCTP LOT N° 2

### Lyre pilotable par DMX

NOMBRE : 2

| Caractéristiques de l'article | Caractère de la demande | Caractéristiques proposées |
| --- | --- | --- |
| Configuration |
| * Lyre LED 60W - Température de couleur : 6500°K - Durée de vie 100 000 heures (flux > 70% après 60 000 heures) * 1 roue de 7 gobos rotatifs interchangeables et indexables * Focus motorisé * Dimmer électronique variable de 0 à 100% * Contrôles - Standard DMX-512 - 14 canaux DMX * Pan et Tilt en résolution 8 ou 16 bits - Amplitude : Pan 540 ou 630° - Tilt 256° - Vitesse réglable depuis le menu ou le DMX *Ouverture du faisceau de 15° - Intensité de 1970 Lux à 5 m * Table DMX 24 canaux * Logiciel de pilotage | à préciser |  |
| Accessoires |
| * Câbles DMX nécessaires | imposé |  |
| Livraison |
| Matériel livré prêt à l’emploi | imposé |  |
| Documents d'accompagnement |
| Documentation complète (installation, utilisation) en langue française des matériels proposés. Ressource pédagogique | à préciser |  |

### CCTP LOT N°3

### Jumelles Stabilisées

NOMBRE : 5

Ce lot comprend 5 paires de jumelles stabilisées identiques destinées à équiper la filière "Système Photonique" du lycée Argouges.

Caractéristiques imposées ou à préciser pour l'ensemble des articles:

| Caractéristiques de l'article | Caractère de la demande | Caractéristiques proposées |
| --- | --- | --- |
| Configuration |
| Jumelles stabilisées 14*40 | imposé |  |
| Divers accessoires |
| Matériel livré prêt à l’emploi | imposé |  |
| Documents d'accompagnement |
| - Documentation complète (installation, utilisation) en langue française des matériels proposés, - Manuel(s) d'entretien, de manutention et de maintenance. | à préciser |  |

### CCTP LOT N°4

### Enceinte de dépôt sous vide

NOMBRE : 2

Ce lot comprend 2 enceintes de dépôt sous vide destinées à équiper la filière "Système Photonique" du lycée Argouges.

Caractéristiques imposées ou à préciser pour l'ensemble des articles:

| Caractéristiques de l'article | Caractère de la demande | Caractéristiques proposées |
| --- | --- | --- |
| Configuration |
| Enceinte de dépôt sous vide. Diamètre intérieur 300mm +/- 4mm Diamètre extérieur 316mm +/- 4mm Hauteur 350mm +/- 10mm | imposé |  |
| Divers accessoires |
| Joints d'étanchéité | imposé |  |

### CCTP LOT N°5

### Kit de développement PSoC

NOMBRE : 7

Caractéristiques imposées ou à préciser pour l'ensemble des articles:

| Caractéristiques de l'article | Caractère de la demande | Caractéristiques proposées |
| --- | --- | --- |
| Configuration |
| - Compatible PSoC 5 - MCU : 32 bits ARM Cortex-M3 - Programmateur et débogeur intégré | imposé |  |
| Périphérique / interface |
| - Interface LCD - Interface RS232 - Interrupteurs et LEDs - Potentiomètre pour test. - Capteur CAPSENSE - Plaquette d’essai | imposé |  |
| Logiciel |
| - logiciel de développement | imposé |  |
| Divers |
| - Alimentation secteur - Guide d’utilisation | à préciser |  |

### CCTP LOT N°6

### LUNETTES DE PROTECTION LASER

Caractéristiques imposées ou à préciser pour l'ensemble des articles:

| Caractéristiques de l'article | Caractère de la demande | Caractéristiques proposées |
| --- | --- | --- |
| Configuration |
| Lunettes de protection laser → Quantité : 20 Pour laser rouge 632,8nm Protection sur les longueurs d’ondes : 600 à 700 nm OD (optical density) : 1 Norme NF EN 208 répondant au standard ANSI Z136 | imposé |  |
| Lunettes de protection laser→ Quantité : 2 Pour laser vert 532 nm Protection sur les longueurs d’ondes : 200 à 540 nm OD (optical density) : 1 Norme NF EN 208 répondant au standard ANSI Z136 | imposé |  |

### LASER ET ACCESSOIRES POUR TP HOLOGRAPHIE

NOMBRE : 1

Caractéristiques imposées ou à préciser pour l'ensemble des articles:

| Caractéristiques de l'article | Caractère de la demande | Caractéristiques proposées |
| --- | --- | --- |
| Configuration |
| Laser rouge He/Ne 632,8 nm → Quantité : 1 Puissance : 5mW Cylindrique Non polarisé Bruit inférieur (RMS) à 0,3 % Classe 3R Alimentation incluse | imposé |  |
| Divers accessoires |
| - Support en V ajustable avec un pied amortissant → Quantité : 1 - Pied amortissant de longueur 20 cm → Quantité : 1 - Clamping ( bras de serrage) → Quantité : 1 | imposé |  |
| Documents d’accompagnements |
| Documentation complète | imposé |  |

### PHOTOMÈTRE

NOMBRE : 2

Caractéristiques imposées ou à préciser pour l'ensemble des articles:

| Caractéristiques de l'article | Caractère de la demande | Caractéristiques proposées |
| --- | --- | --- |
| Paramètres mesurés |
| Puissance optique Longueur d’onde | imposé |  |
| Configuration |
| Photomètre / Puissance mètre Console d’affichage des mesures données par la tête de mesure avec un écran 4’’ (10 cm environ) Console fournie avec logiciel pour avoir les mesures sur ordinateur | imposé |  |
| Divers accessoires |
| Cellule photodiode visible → Quantité : 3 tête de mesure en Si pouvant mesurer des puissances continus jusqu’à 50 mW sur une plage spectrale de 400-1100 nm | imposé |  |
| Documents d’accompagnement |
| Notice d’utilisation en français | à préciser |  |

### FILTRE SPATIAL

NOMBRE : 1

Caractéristiques imposées ou à préciser pour l'ensemble des articles:

| Caractéristiques de l'article | Caractère de la demande | Caractéristiques proposées |
| --- | --- | --- |
| Configuration |
| Epurateur de faisceaux / Filtre spatial pour obtention d’un faisceau gaussien propre Assemblage optomécanique pour filtrage spatial composé de : 3 pinholes (sténopés) montés, de diamètres respectifs : 10 µm 15 µm 20 µm 2 lentilles montées plan-convexes asphériques de focales respectives : 8mm 11mm 1 lentille montée de collimation de focale : 50mm Parties mécaniques Réglage micrométrique Z au niveau de la première lentille à l’entrée du système Réglage micrométrique X/Y au niveau du Pinhole | imposé |  |
| Divers accessoires |
| Matériel livré prêt à l’emploi | imposé |  |
| Documents d’accompagnement |
| Documentation complète en langue française | à préciser |  |

### RÉSEAUX

NOMBRE : 1

Caractéristiques imposées ou à préciser pour l'ensemble des articles:

| Caractéristiques de l'article | Caractère de la demande | Caractéristiques proposées |
| --- | --- | --- |
| Configuration |
| Réseau de diffraction blazé (quantité 1) 600 traits/mm longueur d’onde : 500nm dimension : 50*50*9,5 mm | imposé |  |
| Réseau de transmission (quantité 1) 600 traits/mm angle de dispersion 28,7° dimension : 50*50*9,5 mm | imposé |  |

### LAMES D’ONDE , LAMES SÉPARATRICES, MIROIRS

Caractéristiques imposées ou à préciser pour l'ensemble des articles:

| Caractéristiques de l'article | Caractère de la demande | Caractéristiques proposées |
| --- | --- | --- |
| Configuration |
| Lame 1/2 onde achromatique en quartz d’ordre supérieur adapté à 633 nm → Quantité : 1 | imposé |  |
| Lame 1/4 onde achromatique en quartz d’ordre supérieur adapté à 633 nm → Quantité : 2 | imposé |  |
| Accessoires |
| Support rotatif → Quantité : 3 recevant un diamètre de 1’’ (25,4 mm) rotation à 360° en continu ou rotation incrémenté de 15° | imposé |  |

Caractéristiques imposées ou à préciser pour l'ensemble des articles:

| Caractéristiques de l'article | Caractère de la demande | Caractéristiques proposées |
| --- | --- | --- |
| Configuration |
| Lame séparatrice → Quantité : 2 circulaire de diamètre 2’’ rectangulaire 25*36 mm % de transmission = 50 ± 8 % % de réflexion = 50 ± 8 % planéité : λ/8 à 633 nm |  |  |
| Miroir → Quantité : 2 diamètre 2’’ dépôt d’argent en silice fondue planéité : λ/10 à 633 nm | imposé |  |
| Accessoires |
| -Support d’optique → Quantité : 4 recevant un diamètre de 2’’, avec 2 ajusteurs permettant un déplacement angulaire de +/-3° -Tige métallique pour support → Quantité : 4 tige de 12.5 mm de diamètre et 100 mm de longueur environ -Base de fixation aimanté d’environ 50 mm de longueur pour tige de diamètre 12.5 → Quantité : 4 | imposé |  |

### POLARISEURS

Caractéristiques imposées ou à préciser pour l'ensemble des articles:

| Caractéristiques de l'article | Caractère de la demande | Caractéristiques proposées |
| --- | --- | --- |
| Configuration |
| Filtres polarisants → Quantité : 4 diamètre 2’’ pour le visible ( λ de 400 à 700 nm) PER (rapport d’extinction) 1000:1 sur la plage 500-700 nm | imposé |  |
| Divers accessoires |
| Monture polariseur → Quantité : 4 Support rotatif pour filtres Ø2’’ | imposé |  |

### CLIVEUSE POUR FIBRE OPTIQUE

NOMBRE : 1

Caractéristiques imposées ou à préciser pour l'ensemble des articles:

| Caractéristiques de l'article | Caractère de la demande | Caractéristiques proposées |
| --- | --- | --- |
| Configuration |  |  |
| Cliveuse de fibre optique manuelle → Quantité : 1 pouvant accepter des fibres de 125 µm de diamètre jusqu’à des fibres de 900 µm doit pouvoir faire des cleaves répétables avec un angle de cleave inférieur à 0,5° la lame doit pouvoir être changée facilement | imposé |  |
| Divers |
| Matériel livré prêt à l’emploi | imposé |  |
| Documents d'accompagnement |
| - Documentation complète (installation, utilisation) en langue française du matériel proposé - Manuel(s) d'entretien, de manutention et de maintenance | imposé |  |

### CCTP LOT N°7

### MICROSCOPE OPTIQUE MULTIFONCTIONS

NOMBRE : 1

| Caractéristiques de l'article | Caractère de la demande | Caractéristiques proposées |
| --- | --- | --- |
| Configuration |
| Eclairage : - Eclairage halogène transmission (fond clair, fond noir, polarisation) - Eclairage épifluorescence en réflexion - Eclairage Koehler en réflexion et transmission avec diaphragmes d’ouverture et de champ réglables Microscope trinoculaire : - Fonctions : microscopie optique, fluorescence, contraste de phase et polarisation - Objectifs : 4 objectifs avec les grandissements (indicatifs) x4 (objectif de mise au point pour la microscopie optique), x40 (objectif semi-apochromatique pour la microscopie optique et par fluorescence), x40 (objectif à contraste de phase) et x100 (objectif à immersion) - Voie binoculaire : 2 oculaires dont un gradué - Voie caméra : adaptation bague C pour caméra avec capteur 1/2 pouce | imposé |  |
| Option 1 |
| Caméra 5 millions de pixel compatible avec le logiciel micromanager | imposé |  |
| Option 2 |
| Lames préparées biologie (Quantité : 24) Lames préparées géologie (Quantité : 2) Lame pour le test de la fluorescence (Quantité : 1) | à préciser |  |
| Livraison |
| Matériel livré prêt à l’emploi | imposé |  |
| Documents d'accompagnement |
| Documentation complète (installation, utilisation) en langue française des matériels proposés. | à préciser |  |

### MICROSCOPE DESTINE A LA FORMATION AU DEMONTAGE, REGLAGE ET REMONTAGE D’INSTRUMENT D’OPTIQUE

NOMBRE : 2

| Caractéristiques de l'article | Caractère de la demande | Caractéristiques proposées |
| --- | --- | --- |
| Configuration |
| Microscope démontable et remontable destiné à la formation des élèves du bts systèmes photoniques. | imposé |  |
| Caractéristiqus |
| Fournir une description du matériel livré. Fournir une description des opérations de démontage, réglage et remontage envisageable. | imposé |  |
| Livraison |
| Matériel livré prêt à l’emploi | imposé |  |

### CCTP LOT N°8

### BANC DE CONTRÔLE OPTIQUE D’OCCASION

NOMBRE : 1

Caractéristiques imposées ou à préciser pour l'ensemble des articles:

| Caractéristiques de l'article | Caractère de la demande | Caractéristiques proposées |
| --- | --- | --- |
| Composants mesurés |
| Optique non traité Miroir | imposé |  |
| Paramètres mesurés |
| Rayon de courbure concave Rayon de courbure convexe Focale Frontale | imposé |  |
| Configuration |
| Collimateur Autocollimateur Réglage de mise au point Disposition verticale | à préciser |  |
| Livraison |
| Matériel livré prêt à l’emploi | imposé |  |
| Documents d'accompagnement |
| Documentation complète (installation, utilisation) en langue française des matériels proposés, | à préciser |  |