COLLEGE EMILE VERHAEREN

92210 SAINT CLOUD

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES

MAINTENANCE DES INSTALLATIONS SSI

( ERP de 2eme catégorie type R et activité de type N)

A)OBJET :  Etablissement d’un contrat par une entreprise agréée pour ce type de mission , afin d’effectuer la maintenance  préventive et le dépannage éventuel des installations SSI du collège, du gymnase, du Foyer . Le contrat sera établi sur la base de deux visites annuelles pour la maintenance préventive et l’engagement d’assurer les dépannages autant que nécessaire. La proposition devra préciser l’étendue et la description des prestations fournies .

B)DUREE : Le contrat prendra effet au 16 février 2018 pour une durée de 1an  renouvelable deux fois .

par expresse reconduction pour une durée totale maximum de trois ans.

C)ETENDUE :

1°     Maintenance préventive des installations SSI comprenant :

Au gymnase : 1 centrale EVAC type 4

1 module CNF

6 déclencheurs manuels

Au collège :   1 centralisateur de mise en sécurité incendie AGORA BUS coffret C9

(avec module 16 fonctions ME16F,platine 16 relais, cartes MD4A et

alimentations )

5 déclencheurs manuels DM3012

53 déclencheurs manuels BA95

57 diffuseurs sonores DS01PZ

4 diffuseurs lumineux PA1280

1 potence télescopique

3 report de synthèse VSA2

50 ventouses de sol VES48 +44 contreplaqué CP

Horloge et sonorisation :

1 horloge mère GT9+ antenne , 2 amplificateurs

73 hauts parleur RB501 + 1 GM6026

17 modules APS 301

1 lecteur MP3

1 pupitre micro GM3303

Cette liste est la plus exhaustive possible mais peut comporter quelques modifications.

Le contrat devra prévoir la remise d’un compte rendu de visite qui devra préciser les différents organes contrôlés et les anomalies éventuelles relevées.

2° Dépannages et maintenance curative.

Le contractant s’engage à assurer tout les dépannages durant les jours ouvrés de 8h à 17h.

Un technicien devra se déplacer dans les 4 heures à compter de l’heure d’appel de l’Etablissement

Un devis de remplacement de l’organe défectueux devra être envoyé à l’Etablissement dans les 48 heures à compter du passage du dépanneur .Le délai d’intervention pour le remplacement de la pièce défectueuse après acceptation du devis par l’Etablissement ne pourra excéder 72 heures.

Le coût de la main d’œuvre et du déplacement devront être précisés dans la proposition de contrat.

La proposition de contrat devra inclure le remplacement des batteries de la centrale SSI dés que nécessaire

D) Prix

Le contrat sera facturé annuellement TTC et son prix pourra être révisé en début de chaque année selon la formule en cours dans cette branche d’activité en conformité avec les indications du BOCCRF-Bulletin officiel de la concurrence ,de la consommation et de la répression des fraudes.

DIVERS :   Visite possible des installations avant toute proposition.

Le prestataire retenu devra prendre contact avec le service gestionnaire du collège avant

toute intervention.

Adresse de facturation : COLLEGE EMILE VERHAEREN

108 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE

92210 SAINT CLOUD

SIGNATURE DU CANDIDAT