Cité scolaire

Julie Daubié

Collège

Lycée Polyvalent

Dossier suivi par :

Service Intendance

Lycée Polyvalent

rue Joffre

57120 ROMBAS

T : 03 87 67 17 90

F : 03 87 58 10 38

ce.0570146@ac-nancy-metz.fr

# Text boxes

ACQUISITION D’UNE MARMITE EN INOX DE 200 LITRES

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES

1 – Dénomination :

Marmite en inox de 200 litres à brasseur double enveloppe vapeur basculante.

2 - Qualité du produit  (cotation de 35/100 points) :

21 – Caractéristiques techniques obligatoires :

Le matériel proposé devra répondre aux caractéristiques techniques qui suivent. Toute offre ne répondant pas à ces critères ne sera pas retenue.  Afin d’apprécier la qualité de l’équipement proposé, il sera joint une documentation technique suffisamment fournie.

- capacité de 200 litres

- robinet volumétrique d’eau avec compteur

- afficheur de température en ° C et indicateur de niveau d’eau

- trémie de filtration

- couvercle en inox amovible avec grille de protection

- cuve double enveloppe en inox de 1 bar

- basculement électrique

- robinet de vidange

- brasseur de fond de la cuve amovible

- douchette

- dimensions maximales (L x P x h) en mm : 1 360 x 945 x 910

- puissance électrique minimale de 30 KW – 63 A

- raccordement : 400 V – 3N

22 – Caractéristiques techniques souhaitées :

- minuterie pour cuisson et maintien en température automatique

- robinet de refroidissement directement à la cuve

- tous les éléments doivent être amovibles et lavables en machine

3 – Qualité des produits associés (cotation de 20/100 points) :

- dépose et enlèvement de l’ancienne marmite (5 points)

- formation des personnels (5 points)

- délai minimal de garantie souhaité de 5 ans (5 points). Toute offre supérieure à 5 ans sera vivement appréciée (5 points supplémentaires en fonction de la durée)

4 – Délai de livraison  (cotation de 5/100 points)

Le candidat devra mentionner sur son offre le délai de livraison prévisionnel à compter de la réception du bon de commande.

5 – Prix  (cotation de 40/100 points)

Le prix sera affiché en euros TTC, y compris les éventuels frais annexes.