LYCEE GUSTAVE EIFFEL

C.C.T.P. Cahier des Clauses Techniques Particulières

MARCHE CELLULE DE REFROIDISSEMENT RAPIDE MIXTE

MARCHÉ A PROCEDURE ADAPTEE

(M.A.P.A.)

En application l’article 28, du Code des Marchés Publics.

Lycée Gustave Eiffel							Téléphone : 03.26.50.65.00

34 rue de Neuchâtel							Télécopie : 03.26.50.65.29

BP 460

51066 Reims Cedex

Chef d’établissement : Madame Irène CASALIS

Gestionnaire : Monsieur Christian HINSCHBERGER

Courriel : ce.0511901p@ac-reims.fr

Offre parue sur le site www.aji-france.com , rubrique « Marchés publics/liste des offres des marchés »

Table des matières

1	offre du soumissionnaire	3

2	PRESTATIONS A LA CHARGE DU TITULAIRE	3

2.1	Visite sur site	3

2.2	Prestations de fin de chantier	3

2.3	Formation aux utilisateurs	4

3	IMPLANTATION-HYGIENE- conditions de travail-ERGONOMIE	4

4	DESCRIPTIFS et CARACTERISTIQUES techniques de la cellule de refroidissement	4

4.1	Description générale de la cellule de refroidissement rapide mixte	4

5.	CARACTERISTIQUES et renseignements à fournir par le soumissionnaire	5

5.1	Energie – Dimensions – Poids – Identification - Capacité - Type – Classe	5

5.2	Isolation – Fluide – Panneau de commande –- dégivrage - Evaporateur	6

5.3	Sonde  – Evaporateur – Groupe	7

5.4	Fluide frigorigène - Construction – Maintenance – Nettoyage – Durabilité - Nettoyage	8

5.5	Sécurité alimentaire - Protection électrique – Recyclage – Pièces de rechange – Documents à fournir	9

6	modalités des essais	10

6.1	Essais électriques	10

6.2	Contrôle d’étanchéité	10

6.3	Essais de fonctionnement	10

7	reception	10

8	Responsabilité du titulaire	10

9	garantie	11

# 1	offre du soumissionnaire

L’offre du soumissionnaire doit présenter les spécifications techniques  « minimales » et « imposées » demandées dans le marché. L’offre sera jugée irrégulière dans le cas contraire.

# 2	PRESTATIONS A LA CHARGE DU TITULAIRE

Il s'agit d'un marché à procédure adaptée dont l'objet est l’acquisition d’une cellule de refroidissement rapide mixte avec sol isolé.

Les prestations à exécuter par le titulaire comprennent en plus de ceux indiquées dans le CTTP les éléments suivants :

- livraison et manutention de la prestation,

- enlèvement et évacuation des emballages, palettes, etc.,

- neutralisation électrique  alimentant la cellule existante ,

- dépose de  l’ancienne cellule et installation d’une cellule de refroidissement rapide mixte

- raccordement et alimentation des fluides (EC/EF, électricité) nécessaires au fonctionnement du de la cellule, si nécessité,

- fournitures de tous éléments nécessaires à la pose, à l’installation, aux raccordements (joints, tuyaux cuivre, PER, PVC, câbles électriques, gaine, disjoncteur etc.) à l’évacuation des fluides, (eau, électricité, condensats) de la cellule et quel que soit les longueurs ou les distances,

- fourniture et raccordement d’un câble d’alimentation électrique de la cellule depuis la ou les armoires électriques, de disjoncteurs (différentiels, etc.), et autres accessoires, si nécessaire,

- indication d’une liste éventuels travaux à envisager ou nécessaires à l’installation et au bon fonctionnement de la cellule, enlèvement et/ou création de plots, reprise de carrelage, de faïence, création d’évacuation d’eau, siphon de sol, etc., selon nécessité,

- Modification des plots recevant les différentes tuyauteries ou créations, reprise ou remise de faïences si nécessaire,

- nettoyage du chantier.

## 2.1	Visite sur site

La visite sur site a pour but :

- de définir la compatibilité du local d’implantation de la cellule avec les éventuelles contraintes d’installation (portance et inclinaison du sol, hauteur sous plafond, encombrement, spécifications de génie civil liées à l’installation, nature des revêtements muraux et de sol, vérification de l’existence à bonne distance des arrivées et départs des fluides et de la puissance de raccordement,

- de vérifier que la puissance électrique disponible est suffisante et peut alimenter la cellule, ainsi que la présence d’une prise permettant le branchement de la cellule au regard de don voltage,

- de déterminer la liste des travaux de maçonnerie ou autres à exécuter et nécessaires pour une bonne installation de la cellule,

- de déterminer les travaux nécessaires au fonctionnement de la cellule proposée, enlèvement, déplacement, création enlèvement et/ou création de plots, reprise de carrelage, de faïence, création d’évacuation d’eau, siphon de sol, etc., selon nécessité,

- de définir un schéma d’implantation,

- de prendre en compte les contraintes pouvant exister, absence de quai de déchargement, absence d’ascenseur, etc.),

## 2.2	Prestations de fin de chantier

- Un plan coté du local d’implantation de la cellule proposée avec son positionnement.

- Les fiches techniques de la cellule installée.

- Les certificats de conformité et de classement.

- Un document de l’équipement de type DOE

- Signer lors de la réception des travaux, le certificat de conformité attestant que l’installation des équipements a été faite dans le respect de toutes les instructions du fabricant et des réglementations en vigueur.

## 2.3	Formation aux utilisateurs

La formation s’étend pour tous les équipements. Elle devra répondre et être conforme en totalité à l’article 14 du C.C.A.P. lié au présent marché.

# 3	IMPLANTATION-HYGIENE- conditions de travail-ERGONOMIE

La cellule devra être implantée de façon à être correctement inséré dans le circuit. Son positionnement devra  permettre un nettoyage aisé et une circulation

Le Maître d’Œuvre se réserve le droit, même après attribution du marché, de demander les modifications qu’il jugerait nécessaires aux bonnes conditions de travail du personnel.

# 4	DESCRIPTIFS et CARACTERISTIQUES techniques de la cellule de refroidissement

## 4.1	Description générale de la cellule de refroidissement rapide mixte

La cellule devra être neuve et apporter un confort d’utilisation, acoustique, thermique, d’entretien.

# 5.	CARACTERISTIQUES et renseignements à fournir par le soumissionnaire

## 5.1	Energie – Dimensions – Poids – Identification - Capacité - Type – Classe

| Caractéristiques | Caractère de la demande | A remplir par le soumissionnaire |
| --- | --- | --- |
| ENERGIE | Electrique | Imposé Préciser la tension en Volt nécessaire (mono ou triphasé) | (Réponse du soumissionnaire) |
| DIMENSIONS | Cotes nécessaires | Imposé Préciser les dimensions minimales de passage des portes pour livraison (l x H) | (Réponse du soumissionnaire) |
|  | Cellule | Imposé Préciser les dimensions hors tout, intérieures, profondeur porte ouverte et passage utile de la porte | (Réponse du soumissionnaire) |
| POIDS | Poids de la cellule | A préciser Poids de l’appareil en marche | (Réponse du soumissionnaire) |
|  | Surcharge | A préciser Surcharge au m2 | (Réponse du soumissionnaire) |
| IDENTIFICATION | Marque/modèle | Imposé Indiquer la marque de la cellule et le modèle | (Réponse du soumissionnaire) |
| CAPACITE | Capacité en refroidissement | Imposé 80kg par cycle | (Réponse du soumissionnaire) |
|  | Capacité en surgélation | Imposé Préciser le nombre de kg par cycle |  |
| type | Type de cellule | Imposé Mixte avec fonction stockage | (Réponse du soumissionnaire) |
| Classe | Classe de la cellule | Imposé Préciser la classe ou l’indice d’efficacité énergétique | (Réponse du soumissionnaire) |

## 5.2	Isolation – Fluide – Panneau de commande –- dégivrage - Evaporateur

| ISOLATION | Isolation thermique | Imposé Isolation sans CFC/HCFC | (Réponse du soumissionnaire) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Isolation phonique | Imposé Préciser le nombre de dB(A) | (Réponse du soumissionnaire) |
| FLUIDE | Electricité KW/h | Imposé Puissance de l’enceinte Puissance avec le groupe | (Réponse du soumissionnaire) |
| Panneau de commande | Commandes | Imposé Digitales, simples d’utilisation et ergonomiques | (Réponse du soumissionnaire) |
|  | Affichage | Imposé Accessible porte ouverte Information en temps réel en mode sonde et sans sonde (T° à cœur, estimation du temps restant) Alarme ou information de fin de cycle Fonction dégivrage | (Réponse du soumissionnaire) |
| DEGIVRAGE | Récupération Elimination | Imposé A préciser la nature du bac de récupération amovible ou avec résistance électrique | (Réponse du soumissionnaire) |
| evaporateur | Evaporateur/visserie/ grille | Imposé Traité anticorrosion | (Réponse du soumissionnaire) |
|  | Hélice ventilateur | Imposé Résistants aux produits chimiques Préciser le type d’ailette | (Réponse du soumissionnaire) |
|  | Nettoyage/entretien | Imposé Facile d’entretien et de nettoyage | (Réponse du soumissionnaire) |

## 5.3	Sonde  – Evaporateur – Groupe

| sonde | Sonde à piquer | Imposer Sonde à cœur | (Réponse du soumissionnaire) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pilotage | Imposer Par minuterie et par sonde | Réponse du soumissionnaire) |
| evaporateur | Evaporateur/visserie/ grille | Imposé Traité anticorrosion | (Réponse du soumissionnaire) |
|  | Hélice ventilateur | Imposé Résistants aux produits chimiques Préciser le type d’ailette | (Réponse du soumissionnaire) |
|  | Nettoyage/entretien | Imposé Facile d’entretien et de nettoyage | (Réponse du soumissionnaire) |
| groupe | Identification | Imposé Marque, modèle, référence | (Réponse du soumissionnaire) |
|  | Implantation | Imposé Logé | (Réponse du soumissionnaire) |
|  | Technologie | Imposé Hermétique à condensation à air | (Réponse du soumissionnaire) |
|  | Isolation phonique | Imposé Groupe/évaporateur dB(A) ≤70 | (Réponse du soumissionnaire) |
|  | Ambiance thermique | Imposé Groupe tropicalisé Préciser la T° de l’ambiance thermique | (Réponse du soumissionnaire) |
|  | Vibration | Imposé Plots anti vibratiles ou système équivalent | (Réponse du soumissionnaire) |

## 5.4	Fluide frigorigène - Construction – Maintenance – Nettoyage – Durabilité - Nettoyage

| fluide frigorigene | Potentiel de réchauffement global | Imposé Inférieur à 2500 GWP ou PRG Préciser le GWP ou PRG | (Réponse du soumissionnaire) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Signalisation | Imposé Etiquetage indiquant le poids et la nature du gaz | (Réponse du soumissionnaire) |
| construction | Porte | Imposé Sens Ferrage permettant une ouverture aisée de la porte et sans pour l’utilisateur | Réponse du soumissionnaire) |
|  | Joint | Imposé Joint fongicide et démontable sans outil | Réponse du soumissionnaire) |
|  | Joint | Imposé Facile à démonter et sans outils Préciser le type de joint | (Réponse du soumissionnaire) |
|  | Sol | Imposé Sol inox isolé avec rampe d’accès | (Réponse du soumissionnaire) |
|  | Nettoyabilité | Imposé Revêtement intérieur et extérieur sans visserie apparente Angles intérieurs facilitant le nettoyage Indiquer les éléments extractibles | (Réponse du soumissionnaire) |
|  | Entretien périodique | A préciser Maintenance préconisée par le fabricant (entretien et pièces à remplacer) et périodicité Coût de la maintenance annuelle (MO et fournitures) | (Réponse du soumissionnaire) |
| DurABILITE | construction | Imposé Intérieur/extérieur en inox 304 – 1.4301 | (Réponse du soumissionnaire) |
| Nettoyage | Produits d’entretien | Imposé Nature des produits d’entretien préconisés et déconseillés par le fabricant pour nettoyage des cellules | (Réponse du soumissionnaire) |

## 5.5	Sécurité alimentaire - Protection électrique – Recyclage – Pièces de rechange – Documents à fournir

| sécurite alimentaire | Certification | Imposé Préciser si NF hygiène alimentaire ou équivalent | (Réponse du soumissionnaire) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Données HACCP | Imposé Enregistrement les données de refroidissement avec écriture sur clé USB Préciser les données enregistrables et le format de lecture (Excel, Word) Fourniture du logiciel si nécessaire | (Réponse du soumissionnaire) |
| protection electrique | Indice de protection | A préciser Indice IP et indice IK | (Réponse du soumissionnaire) |
|  | Protection | A préciser Si fusibles ou autres | (Réponse du soumissionnaire) |
| recyclage | Recyclage en % | Imposé Indiquer le taux de recyclage des cellules | (Réponse du soumissionnaire) |
| PIECES DE RECHANGE | Pièces de rechange | Imposé Disponibilité 10 ans minimum Préciser la durée en année de disponibilité des pièces de l’équipement proposé | (Réponse du soumissionnaire) |
| documentations a fournir | Cellule | Imposé Fiches techniques de l’installation (caractéristiques, nettoyage, entretien, maintenance préconisée, etc.) Certificats de conformité et de classement DOE de la cellule Attestation DEEE | (Réponse du soumissionnaire) |
|  | Intervenants | Imposé Habilitation électrique | (Réponse du soumissionnaire) |
|  | Soumissionnaire | Imposé CCTP dûment renseigné Préciser les qualifications détenues | (Réponse du soumissionnaire) |

# 6	modalités des essais

Tous les instruments et appareils nécessaires aux divers essais seront fournis par le titulaire, et à ses frais.

Avant qu’il ne soit procédé à ces essais, le titulaire devra avoir fourni est installé toutes les plaques indicatrices destinées à respecter la réglementation en vigueur et à faciliter l’exploitation.

Le titulaire devra au cours des essais préalables à la réception du marché ou lors des formations, informer le personnel chargé de l’utilisation, du fonctionnement de tous les équipements et se tenir à disposition pour tous les renseignements ou explications supplémentaires.

## 6.1	Essais électriques

Les essais seront réalisés conformément aux indications de la Norme Française NFC 15.100 et concerne les mesures d'isolement, les réglages des protections en fonction des sections de ligne et des puissances, les vérifications des chutes de tension, des pouvoirs de coupure et des mises à la terre.

## 6.2	Contrôle d’étanchéité

- Articles 543-77, 543-78, 543-79 du code l’environnement.

## 6.3	Essais de fonctionnement

Les essais de fonctionnement seront réalisés une fois les derniers réglages effectués.

Ces essais seront effectués dans des conditions aussi proches que possible des conditions d'utilisation.

# 7	reception

Le titulaire est tenu de demander la réception de ses installations dès l’achèvement de ses travaux et dans le délai fixé dans le C.C.A.P.

Le jour de la réception, les travaux et prestations suivants devront être achevés :

- Garantie de sécurité et de fonctionnement des ouvrages, équipements et installations.

- Etablissement de procès verbaux d'essais satisfaisants.

- Remise des lieux en état.

- Remise des notices ou documents techniques et d’utilisation.

- Remise des certificats de conformité officiels.

La réception ne sera prononcée par le Maitre d’œuvre que si les conditions ci-dessus sont remplies, faute de quoi la réception sera repoussée avec les conséquences de pénalité que cela implique.

Au cas où des réserves sont prononcées, elles seront gardées jusqu'à ce que le titulaire ait effectué, dans le délai qui lui sera accordé et à ses frais, les retouches et modifications nécessaires.

Les dépenses de toutes natures, que le Maître d'Ouvrage serait obligé de faire par suite du mauvais fonctionnement de tout ou partie des installations faisant partie de sa fourniture, à partir de la mise en service jusqu'à la réception, seront à la charge du titulaire sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés à ce dernier.

# 8	Responsabilité du titulaire

L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection des matériels et de ses ouvrages contre les accidents, le vandalisme, le vol, etc., durant les travaux.

Il devra nettoyer et d'enlever les gravats et les déchets provenant de son intervention.

Le titulaire est responsable de l'installation jusqu'au jour de la prise en charge par le Maître d'Ouvrage.

Lors de la mise en exploitation des équipements objet du présent marché, le titulaire conformément à l’article 1.5 du présent C.C.T.P., déléguera sur place un technicien qualifié pour la formation du personnel.

# 9	garantie

Les durées de garantie, les obligations, et le délai d’intervention en cas de panne devront respecter l’article 14 du CCAP.