Lycée Saint –Exupéry

1, Place Alain Savary

BP 80093

31 703 – BLAGNAC Cedex

C. C. T. P.

Cahier des clauses Techniques Particulières

Marché à Procédure Adaptée

N°   2020  -  8

Quatre établis octogonaux ou cinq établis hexagonaux

Date et heure limites de réception des offres :

Vendredi 04 septembre 2020 à 12 heures

Article 1 – Objet du marché

Le présent marché a pour objet l'achat et l'installation de quatre établis octogonaux ou de cinq établis hexagonaux   pour le Lycée Saint-Exupéry de BLAGNAC.

Article 2 – Décomposition en lots des marchés

Lot unique : Achat et installation de quatre établis octogonaux ou de cinq établis hexagonaux

Article 3 - Norme et réglementation

Réglementation générale et européenne

Article 4 - Descriptifs des prestations

Voir descriptif ci-dessous.

Article 5 - Prestations dues par le titulaire

Voir descriptif ci-dessous.

Le titulaire doit 1'intégralité de ces prestations sans qu'il puisse prétendre à aucune majoration du prix.

Celles-ci sont  effectuées par le titulaire, sous sa responsabilité et sans supplément de prix, dans les locaux désignés par l’autorité adjudicatrice et indiqués dans le bon de commande.

# Contexte :

Dans le cadre de l’appel à projet relatif au Programme d'Investissement d'Avenir, le lycée Saint-Exupéry est le porteur de 3 fiches actions. Cet appel a projet correspond à la fiche action 1-1 intitulé « Accompagnement technologique de start-up». Ce cahier des charges correspond à l’achat de 4 établis octogonaux ou de 5 établis hexagonaux

Dans le cadre de la mise en place de la famille des métiers de l’aéronautique pour les élèves de niveau seconde, le lycée souhaite réorganiser les espaces dans l’atelier de la salle G014 (salle ATA).

# Exigences technologiques et pédagogiques.

## Possibilité N°1 :         4 établis octogonaux

Les images sont transmises à titre d’information et ne correspondent pas forcément à la demande du lycée

- Description

Modèle octogonal

- Armoires de base faites de tôles acier solidement soudées

- 8 armoires de base équipées chacune de 5 (ou de 6) tiroirs, extension intégrale à 100 %, 4x hauteur frontale 90 mm et 1 (ou 2) x hauteur totale entre 250-400 mm

- L’établi octogonal doit être fermé par des panneaux de fond comme le montre l’image, qui n’est pas contractuelle et ne correspond pas entièrement à notre demande.

Panneau d’alimentation supérieur octogonal

Les images sont transmises à titre d’information et ne correspondent pas forcément à la demande du lycée

- Equipé de chaque côté avec les éléments suivants : 2 x prises 240V 2P+T avec couvercle, 1 x raccord rapide pour air comprimé

- Avec panneau protecteur en bois.

Les images sont transmises à titre d’information et ne correspondent pas forcément à la demande du lycée

- Il devra être équipé de supports de plans (en option possible)

Equipement sur l’établi octogonal

Chaque poste de travail devra être équipé d’étau escamotable avec des mors de 140 mm (mini) de la marque HEUER

Les images sont transmises  à titre d’information et ne correspondent pas forcément à la demande du lycée

## Possibilité N°2 : 5 établis hexagonaux

Les images sont transmises à titre d’information et ne correspondent pas forcément à la demande du lycée

Description

Modèle hexagonal

- Armoires de base faites de tôles acier solidement soudées

- 6 armoires de base équipées chacune de 5(ou de 6) tiroirs, extension intégrale à 100 %, 4x hauteur frontale 90 mm et 1 (ou 2) x hauteur frontale totale 250-400 mm

- L’établi hexagonal doit être fermé par des panneaux de fond comme le montre l’image, qui n’est pas contractuelle et ne correspond pas entièrement à notre demande.

Panneau d’alimentation supérieur hexagonal

Les images sont transmises à titre d’information et ne correspondent pas forcement à la demande du lycée

- Equipé de chaque côté avec les éléments suivants : 2 x prises 240V 2P+T avec couvercle, 1 x raccord rapide pour air comprimé

- Avec panneau protecteur en bois.

Les images sont transmises à titre d’information et ne correspondent pas forcement à la demande du lycée

- Il devra être équipé de supports de plans (en option possible)

Equipement sur l’établi hexagonal

Chaque poste de travail devra être équipé d’étau escamotable de mors 140mm (mini) de la marque HEUER

Les images sont transmises à titre d’information et ne correspondent pas forcement à la demande du lycée