LYCEE DES METIERS JEAN PROUVE

Acquisition d’un scanner pour la filière prothèse dentaire

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

M.A.P.A

04/01/2021

SOMMAIRE

A – Généralités

B – Descriptif des lots

C – Documentation

D – Sécurité

E – Prestations annexes GARANTIE ET MAINTENANCE

F – Conditions de réception et d'admission définitive

G – Délai

A– Généralités

Le présent marché est un marché de prestations l’acquisition d’un scanner pour la filière prothèse dentaire passé sous la forme d’un marché à procédure adapté, le critère de l’unité fonctionnelle retenu déclenchant son application.

La présente consultation a fait l’objet d’une publicité sur la plateforme de l’AJI en date du 04/01/2021.

.

B – DESCRIPTIF DES LOTS

CARACTERISTIQUES MINIMUM

## Le scanner à acquérir devra posséder les caractéristiques suivantes :

Mesure ( X × Y × Z ) mm 80 × 60 × 85

Caméra 5MP

Précision de 4 µm selon ISO 12836

Technologie de capteur Capteur de 5 mégapixels

Triangulation à la lumière rayée

LED bleue

Numérisation en monochrome ou bien couleur au choix

Scan de texture couleur

Scan de cas de modèles en hémi-arcade réduit à 2 étapes au lieu de 3 étapes.

Écran tactile

Axe Z entièrement automatisé

Articulation scan

Multi die scan

TripleTray scan

Impression scan

Doit Fonctionner avec des spécifications informatiques minimum recommandées Windows 10 64-Bit i7 avec 6× 4.7 GHZ 32 GB RAM

Connection part USB 3.0 Port 100 – 250 GB SSD

Scanner autonome, et peut-être exploité sans la nécessité de disposer d’un logiciel de modélisation. Scanner compatible avec tout logiciel de modélisation utilisant la norme de fichier STL.

Doit fonctionner avec une Carte graphique minimum avec 6 GB RAM

Temps de numérisation Mâchoire complète 33 secondes

Dent unitaire 36 secondes

Bridge 3 unités 36 secon

Doit comporter un logiciel de modélisation permettant la réalisation de prothèse conjointe et adjointe partielle et totale.

PRESTATIONS DEMANDES POUR CE LOT

Licence de fonctionnement et mise à jours sur 5 ans.

1 clef formateur et 15 clef étudiant devront être fournies.

2 jours de formation sur site lycée Jean PROUVE.

GARANTIES

• Validité de l’offre 3 mois après l’appel d’offres

• Matériel garanti sur site 3 ans, J+1

CRITERES D’ATTRIBUTION DU MARCHE -Art 52 du code des marchés publics-

- Qualité des produits :					40%

- Prix :								40%

- Qualité des services associés :				10%

- Qualité des conditions de livraison :			10%

Cette proposition prendra effet à compter du 28/01/2021.           .

c – Documentation

Documents figurants dans l’appel d’offre, notamment le règlement de la consultation et cahier des clauses administratives particulières

PRESENTATION  ET CONDITIONS D’ENVOI DES OFFRES (Application des articles 38 et 50 à 55 du Code des Marchés Publics)

Les offres des candidats et les pièces réglementaires exigées seront transmis à l’adjudicateur uniquement de manière dématérialisée sur la plateforme de l’AJI : www.aji-france.com

###### AVANT LE 25/01/2021  A 17 HEURES

Les dossiers parvenus après cette date ou ne répondant pas aux conditions rappelées dans le présent Règlement de Consultation de seront pas retenus.

D – Sécurité

Les matériels doivent être aux normes de sécurité européenne marquage CE.

E – Garantie et Maintenance

S’agissant des matériels techniques, le candidat s’engage quant à la garantie sur site 12 mois, J+1.

F – Conditions de réception et d'admission définitive

Au Lycée des Métiers Jean PROUVE

53 rue de Bonsecours

54000 NANCY

G – Délai de Livraison

Indiquez le délai de livraison du matériel à partir de la réception du bon de commande.