Cahier des charges mini pelle atelier MCMM

Description : Mini pelle à chenilles caoutchouc,

Caractéristique : cabine, canopy

Tonnage : compris entre 2 t et 4,5 t

Année : autour de 3000 heures, 5000h maxi si très bon état mécanique

Etat général : Etat mécanique propre et irréprochable,  révisée, notamment au niveau des liaisons et étanchéités hydrauliques, bon état d’ensemble des chenilles et de la carrosserie.

Motorisation : dépollution Tiers 3

Hydraulique : réglage possible pression de commande, réglages possibles des limiteurs de pression primaires et secondaires. Présence d’un dispositif de régulation de type L.S (option)

Accessibilité : facilité d’accès, plateforme basculante (option)

Ressources maintenance :

- Documentation technique complète (indispensable)

- Dispositif de programmation, diagnostic électronique (option)

Plafond : budget max 20 400 euros ttc

Critères :

Le cahier des charge ci-dessus comprend des options qui sont des éléments non indispensables mais représentant une plus-value pour l’attribution du marché.

La présence de la documentation technique est par contre indispensable.

L’état général de la machine, l’accessibilité des organes pour les activités de formation sont des éléments entrant dans les critères de choix.