LYCEE DES METIERS JEAN PROUVE

Acquisition d’une pompe à chaleur pédagogique réversible et connectée

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

M.A.P.A

12/03/2024

SOMMAIRE

A – Généralités

B – Descriptif des lots

C – Documentation

D – Sécurité

E – Prestations annexes GARANTIE ET MAINTENANCE

F – Conditions de réception et d'admission définitive

G – Délai

A– Généralités

Le présent marché est un marché de prestations l’acquisition d’une pompe à chaleur pédagogique réversible et connectée passé sous la forme d’un marché à procédure adapté, le critère de l’unité fonctionnelle retenu déclenchant son application.

La présente consultation a fait l’objet d’une publicité sur la plateforme de l’AJI en date du 12/03/2024.

.

B – DESCRIPTIF DES LOTS

BANC didactique de POMPE A CHALEUR AIR /EAU REVERSIBLE comprenant un dossier pédagogique qui permet :

- Identification des composants d’une installation de pompe à chaleur air/eau réversible.

- Visualisation de la transformation du fluide frigorigène au travers de calandres en verre.

comprenant un dossier technique de :

- Mise en marche, l’utilisation, et réglage

- Mesure des différents paramètres de fonctionnement : (consommation électrique, température du fluide frigorigène et de l’eau, pressions, débits)

- Analyse de l’efficacité énergétique du système et le tracé du cycle frigorifique sur diagramme enthalpique.

- Bilan énergétique de chaque échangeur.

- Etude d’un cycle frigorifique réversible

Le système devra être :

- montée sur un châssis équipé de roulettes pour être déplacé facilement.

- Un plan de travail est disponible.

- La machine est pourvue d’un écran tactile permettant de visualiser les informations et d’effectuer les commandes.

- Le circuit frigorifique est ‘’éclaté’’ permettant une parfaite visibilité et l’accès à tous les composants du système.

- Remplissage et vidange du circuit eau facilité.

- Le circuit frigorifique est en tube de cuivre soudé et assemblé par raccords, avec vannes de vidange, remplissage et d’isolement.

- Le circuit frigorifique est calorifugé.

Composition du banc :

- Un châssis soudé supportant les éléments du banc en inox équipé de roulettes, dont deux avec freins.

- Un compresseur hermétique à piston, 279W à -10°C, 3A ,230v

- Un manomètre haute pression R1234ze gradué pression et température et/ou un capteur de pression pour l’option acquisition.

- Un manomètre basse pression R1234ze gradué pression et température et/ou un capteur de pression pour l’option acquisition.

- Un échangeur R1234ze/eau : avec serpentin en inox d’environ 0,2m², calandre en verre borosilicaté épais.

- Un échangeur R1234ze/air avec ventilateur 5W, 650 m3/h. Le ventilateur est à vitesse variable.

- Une vanne 4 voies d’inversion du cycle à commande électrique

- Un jeu d’électrovanne pour l’inversion de cycle et 2 clapets anti-retours

- Une bouteille réservoir de liquide en acier

- Un filtre déshydrateur

- Un voyant d’état du fluide

- Deux détendeurs thermostatiques réglables.

- Une bouteille anti-coup de liquide en acier

- Un pressostat de sécurité HP et BP

- Un débitmètre à flotteur pour l’eau, avec vanne de réglage du débit. Avec transmetteur électronique pour l’option acquisition.

- 12 sondes de température PT1000 classe A , 9 sur le circuit du fluide frigorifique, 2 sur le circuit d’eau , 1 sur le circuit d’air

- Réservoir d’eau de refroidissement en PE, avec couvercle. Volume : 60 litres. Equipé d’une pompe immergée en inox (4,8 m3/h, 6 mCE, 250W), et d’une vanne de vidange en partie basse.

- Un Coffret de contrôle comprenant : Un ensemble de fusibles, Un disjoncteur différentiel , Bouton marche /arrêt Bouton arrêt d’urgence, Sectionneur général,  Ecran tactile couleur de 9,7’’ permettant de :

Ecran tactile couleur de 9,7’’ permettant de ;

Visualiser : Les mesures des capteurs de températures (12), La puissance électrique consommée par le compresseur

( Ces informations sont visibles en instantané et sur une courbe en fonction du temps.), Le synoptique de la machine

b. Commander  La mise en route du compresseur, La mise en route du ventilateur de l’échangeur air / fluide frigorigène, La mise en route de la pompe eau, L’inversion de cycle

c. Enregistrer les données et les restituer sous un format .CSV exploitable sur n’importe quel tableur. Les données sont à charger sur une clé USB.

Sécurité :

• La machine est composée de composants industriels éprouvés.

• Prévention des risques de mauvaise manipulation intégrée dans la conception de la machine, grâce à notre longue expérience de réalisation de machines didactiques.

Dimensions mini du système:

(L x l x h) : 1100 x 700 x 2000 mm

Le système devra être

• Conforme aux dispositions de la directive "Machines" (Directive 2006/42/CE).

• Conforme aux dispositions de la directive "CEM" (Directive 2014/30/UE).

• Conforme aux dispositions de la directive "Basse tension" (Directive 2014/35/UE).

Le système (pilote) est fourni avec un dossier technique, en version papier et sur clé USB (PDF et Word), comprenant : Une partie nomenclature , Une partie théorique , Le schéma électrique, Le certificat de conformité CE.

Le système devra comprendre en plus :

1 :la mesure du débit de fluide frigorigène (recommandé pour les études complètes des performances du cycle frigorifique), comprenant : Un débitmètre du fluide frigorigène : débitmètre à section variable avec afficheur par aiguille. Pression maxi. 130 bar, précision 4% FS. Avec transmetteur électronique pour l’option acquisition.

2 :l’ Acquisition des données : Les mesures des capteurs HP et BP, Le débit de fluide frigorigène et de l’eau (nécessite d’avoir pris l’option 1 pour le débit du fluide frigorigène), Débitmètre du fluide frigorigène, Débitmètre du fluide frigorigène avec transmetteur 4-20mA

3 : Un appareil portatif de mesure de la vitesse et de la température de l’air par capteur air à fil chaud : vitesse air mesurable 0,15 à 30 m/sec ; air température : 0°C -50°C. Fourni avec un tube aérodynamique s’adaptant sur l’échangeur air/R1234ze pour calculer le débit d’air à partir de la vitesse mesurée.

PRESTATIONS DEMANDEES POUR CE LOT

La partie installation est à minima:

- La pompe à chaleur est transportée, livrée, posée, installée sur site et raccordée en énergie.

- La pompe à chaleur doit être raccordée au réseau électrique (prise canalis fournie par le vendeur)

-- La pompe à chaleur est mise en service.

- Les niveaux des différents fluides sont faits.

- Les filtres et accessoires sont montés.

- Les essais et réglages sont effectués après installation.

- La formation des enseignants est faite sur site par le technicien pour (minimum 1 jour):

-mettre en fonctionnement la pompe à chaleur

-utiliser toutes les fonctions de la CN

-régler, monter et introduire les outils -réaliser des plis -contrôler/rectifier des réglages

-réaliser la maintenance de premier niveau

- La pompe à chaleur est opérationnelle à l’issu de l’installation/formation.

- SAV assuré par le fabricant.

- Stock des pièces en France.

GARANTIES

• Validité de l’offre 3 mois après l’appel d’offres

• Matériel garanti sur site 3 ans, J+1 , pièces et main d’œuvre.

CRITERES D’ATTRIBUTION DU MARCHE -Art 52 du code des marchés publics-

- Qualité des produits :					40%

- Prix :								40%

- Qualité des services associés :				10%

- Qualité des conditions de livraison :			10%

Cette proposition prendra effet à compter du 12/04/2024.

c – Documentation

Documents figurants dans l’appel d’offre, notamment le règlement de la consultation et cahier des clauses administratives particulières

PRESENTATION  ET CONDITIONS D’ENVOI DES OFFRES (Application des articles 38 et 50 à 55 du Code des Marchés Publics)

Les offres des candidats et les pièces réglementaires exigées seront transmis à l’adjudicateur uniquement de manière dématérialisée sur la plateforme de l’AJI : www.aji-france.com

###### AVANT LE 05/04/2024  A 17 HEURES

Les dossiers parvenus après cette date ou ne répondant pas aux conditions rappelées dans le présent Règlement de Consultation de seront pas retenus.

D – Sécurité

Les matériels doivent être aux normes de sécurité européenne marquage CE.

E – Garantie et Maintenance

S’agissant des matériels techniques, le candidat s’engage quant à la garantie sur site 3 ans mois, J+1, pièces et main d’oeuvre.

F – Conditions de réception et d'admission définitive

Au Lycée des Métiers Jean PROUVE

Atelier de froid et climatisation

53 rue de Bonsecours

54000 NANCY

G – Délai de Livraison

Indiquez le délai de livraison du matériel à partir de la réception du bon de commande.