LYCEE JEAN PROUVE

MARCHES –

Pompe à chaleur réversible et connectée

# REGLEMENT DE LA CONSULTATION et CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Cf AVIS DE PUBLICATION SITE AJI

La procédure retenue :

C'est un marché à procédure adaptée

Article 1 – Objet de la consultation.

Appel à la concurrence pour passer des marchés à bons de commande pour l’achat d’une pompe à chaleur réversible et connectée.

BANC didactique de POMPE A CHALEUR AIR /EAU REVERSIBLE comprenant un dossier pédagogique qui permet :

- Identification des composants d’une installation de pompe à chaleur air/eau réversible.

- Visualisation de la transformation du fluide frigorigène au travers de calandres en verre.

comprenant un dossier technique de :

- Mise en marche, l’utilisation, et réglage

- Mesure des différents paramètres de fonctionnement : (consommation électrique, température du fluide frigorigène et de l’eau, pressions, débits)

- Analyse de l’efficacité énergétique du système et le tracé du cycle frigorifique sur diagramme enthalpique.

- Bilan énergétique de chaque échangeur.

- Etude d’un cycle frigorifique réversible

Le système devra être :

- montée sur un châssis équipé de roulettes pour être déplacé facilement.

- Un plan de travail est disponible.

- La machine est pourvue d’un écran tactile permettant de visualiser les informations et d’effectuer les commandes.

- Le circuit frigorifique est ‘’éclaté’’ permettant une parfaite visibilité et l’accès à tous les composants du système.

- Remplissage et vidange du circuit eau facilité.

- Le circuit frigorifique est en tube de cuivre soudé et assemblé par raccords, avec vannes de vidange, remplissage et d’isolement.

- Le circuit frigorifique est calorifugé.

Composition du banc :

- Un châssis soudé supportant les éléments du banc en inox équipé de roulettes, dont deux avec freins.

- Un compresseur hermétique à piston, 279W à -10°C, 3A ,230v

- Un manomètre haute pression R1234ze gradué pression et température et/ou un capteur de pression pour l’option acquisition.

- Un manomètre basse pression R1234ze gradué pression et température et/ou un capteur de pression pour l’option acquisition.

- Un échangeur R1234ze/eau : avec serpentin en inox d’environ 0,2m², calandre en verre borosilicaté épais.

- Un échangeur R1234ze/air avec ventilateur 5W, 650 m3/h. Le ventilateur est à vitesse variable.

- Une vanne 4 voies d’inversion du cycle à commande électrique

- Un jeu d’électrovanne pour l’inversion de cycle et 2 clapets anti-retours

- Une bouteille réservoir de liquide en acier

- Un filtre déshydrateur

- Un voyant d’état du fluide

- Deux détendeurs thermostatiques réglables.

- Une bouteille anti-coup de liquide en acier

- Un pressostat de sécurité HP et BP

- Un débitmètre à flotteur pour l’eau, avec vanne de réglage du débit. Avec transmetteur électronique pour l’option acquisition.

- 12 sondes de température PT1000 classe A , 9 sur le circuit du fluide frigorifique, 2 sur le circuit d’eau , 1 sur le circuit d’air

- Réservoir d’eau de refroidissement en PE, avec couvercle. Volume : 60 litres. Equipé d’une pompe immergée en inox (4,8 m3/h, 6 mCE, 250W), et d’une vanne de vidange en partie basse.

- Un Coffret de contrôle comprenant : Un ensemble de fusibles, Un disjoncteur différentiel , Bouton marche /arrêt Bouton arrêt d’urgence, Sectionneur général,  Ecran tactile couleur de 9,7’’ permettant de :

Ecran tactile couleur de 9,7’’ permettant de ;

Visualiser : Les mesures des capteurs de températures (12), La puissance électrique consommée par le compresseur

( Ces informations sont visibles en instantané et sur une courbe en fonction du temps.), Le synoptique de la machine

b. Commander  La mise en route du compresseur, La mise en route du ventilateur de l’échangeur air / fluide frigorigène, La mise en route de la pompe eau, L’inversion de cycle

c. Enregistrer les données et les restituer sous un format .CSV exploitable sur n’importe quel tableur. Les données sont à charger sur une clé USB.

Sécurité :

• La machine est composée de composants industriels éprouvés.

• Prévention des risques de mauvaise manipulation intégrée dans la conception de la machine, grâce à notre longue expérience de réalisation de machines didactiques.

Dimensions mini du système:

(L x l x h) : 1100 x 700 x 2000 mm

Le système devra être

• Conforme aux dispositions de la directive "Machines" (Directive 2006/42/CE).

• Conforme aux dispositions de la directive "CEM" (Directive 2014/30/UE).

• Conforme aux dispositions de la directive "Basse tension" (Directive 2014/35/UE).

Le système (pilote) est fourni avec un dossier technique, en version papier et sur clé USB (PDF et Word), comprenant : Une partie nomenclature , Une partie théorique , Le schéma électrique, Le certificat de conformité CE.

Le système devra comprendre en plus :

1 :la mesure du débit de fluide frigorigène (recommandé pour les études complètes des performances du cycle frigorifique), comprenant : Un débitmètre du fluide frigorigène : débitmètre à section variable avec afficheur par aiguille. Pression maxi. 130 bar, précision 4% FS. Avec transmetteur électronique pour l’option acquisition.

2 :l’ Acquisition des données : Les mesures des capteurs HP et BP, Le débit de fluide frigorigène et de l’eau (nécessite d’avoir pris l’option 1 pour le débit du fluide frigorigène), Débitmètre du fluide frigorigène, Débitmètre du fluide frigorigène avec transmetteur 4-20mA

3 : Un appareil portatif de mesure de la vitesse et de la température de l’air par capteur air à fil chaud : vitesse air mesurable 0,15 à 30 m/sec ; air température : 0°C -50°C. Fourni avec un tube aérodynamique s’adaptant sur l’échangeur air/R1234ze pour calculer le débit d’air à partir de la vitesse mesurée.

PRESTATIONS DEMANDEES POUR CE LOT

La partie installation est à minima:

- La pompe à chaleur est transportée, livrée, posée, installée sur site et raccordée en énergie.

- La pompe à chaleur doit être raccordée au réseau électrique (prise canalis fournie par le vendeur)

-- La pompe à chaleur est mise en service.

- Les niveaux des différents fluides sont faits.

- Les filtres et accessoires sont montés.

- Les essais et réglages sont effectués après installation.

- La formation des enseignants est faite sur site par le technicien pour (minimum 1 jour):

-mettre en fonctionnement la pompe à chaleur

-utiliser toutes les fonctions de la CN

-régler, monter et introduire les outils -réaliser des plis -contrôler/rectifier des réglages

-réaliser la maintenance de premier niveau

- La pompe à chaleur est opérationnelle à l’issu de l’installation/formation.

- SAV assuré par le fabricant.

- Stock des pièces en France.

GARANTIES

• Validité de l’offre 3 mois après l’appel d’offres

• Matériel garanti sur site 3 ans, J+1 , pièces et main d’œuvre.

Article 2 – Conditions de la consultation.

- Transmission sous forme électronique

Les offres transmises sous forme électronique devront être déposées sur le site suivant :

www.aji-france .com

- Modalités d’échanges en cours de procédure de consultation

Des renseignements peuvent être recueillis auprès de :

M. Denis MARON, DDFPT

Mail : denis.maron@ac-nancy-metz.fr

Tous les courriers émanant du pouvoir adjudicateurs, tels les éventuelles modifications ou informations complémentaires relatives au dossier de consultation des entreprises, les demandes de précisions ou compléments sur l’offre, la notification du rejet ou l’admission au présent marché seront transmis aux candidats uniquement par voie électronique. En tout état de cause il ne pourra être modifié après le 05/04/2024 et ces modifications ne pourront être que des adaptations d’une portée limitée et objectivement nécessaire sans aucun caractère discriminatoire de nature à fausser la concurrence.

- modalités agrément de la candidature

Le dossier remis par le candidat comprendra les pièces suivantes :

- Le règlement de consultation (RC)

- Le  Cahier des Clauses Particulières daté et signé

- La lettre de candidature avec une déclaration sur l’honneur datée et signée justifiant que le candidat n’entre dans aucun des cas mentionnés à l’article 43 du code des marchés publics (DC1 et DC2 ou équivalent).

- L’acte d’engagement (DC3)

- La copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

- La proposition signée avec le devis, ainsi que les modalités de garantie et de service après-vente.

- Les notices techniques rédigées en français.

Si son offre est retenue, le candidat devra être en mesure de fournir les      documents désignés à l’article 46 du code des marchés publics et notamment :

- Les pièces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8222-8 du code du travail

- les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales.

L’offre de prix doit comporter à peine de nullité :

-L’offre de prix

-un relevé d’identité bancaire, banque domiciliée en France

- l’expression du prix et sa validité

Le prix est exprimé en Euros. Il est fixé toutes taxes comprises, il s’entend franco de port à l’adresse de livraison désignée :

  - Lycée Jean PROUVE 53 rue de Bonsecours 54000 NANCY

Le prix ne peut faire l’objet d’une réévaluation sauf pour des raisons liées    à la survenance de circonstances nouvelles étrangères à la volonté des parties et entraînant un bouleversement des conditions économiques du contrat.

- calendrier des opérations

L’ouverture des plis sera réalisée le12/04/2024, par la personne responsable du marché et la commission d’appel d’offre du Lycée Jean PROUVE.

Chaque candidat sera informé des résultats de la consultation.

Le titulaire du marché sera avisé par voie électronique dès que le marché aura été déclaré exécutoire.

- La durée de la consultation.

La réception des propositions de prix est limitée du 12/03/2024 au 05/04/2024.

Article 3 – Conditions d’agrément de l’offre.

Outre les conditions de réception de la candidature, sera retenue l’offre la mieux-disante.

Seront pris en considération dans l’ordre croissant et selon les ordres de valeur :

- Qualité des produits :					40%

- Prix :								40%

- Qualité des services associés :				10%

- Qualité des conditions de livraison :			10%

Article 4 – Durée du marché - modalités de contractualisation et d’exécution.

### Durée du marché et ordre de service

Le marché sera réalisé par l’émission d’un bon de commande, accompagné par l’acte d’engagement signé par l’EPLE dès que le marché sera déclaré exécutoire

### 2.Les conditions de réception du bien  (voir CTTP)

La livraison est réalisée pendant les heures ouvrables de l’établissement. Le voyage est aux risques et périls de l’expéditeur.

La réception sera réalisée à une date fixée conjointement par l’établissement et le prestataire de service.

La réception s’entend outils livrés.

3.Admission définitive du bien.

L’admission définitive sera prononcée qu’aux termes de la réception.

Tout refus pour non conformité est notifié au fournisseur, lequel devra supporter les conséquences que ces défauts entraînent par l'EPLE.

### 4.Les conditions de paiement

Les prestations sont facturées à l’issue de la réception et ne font pas l’objet d’avances.

### 5.Modalités de paiement

Les prestations font l'objet d'une facture réglée par mandat administratif dans un délai maximum de 30 jours après la réalisation de la prestation. Au delà seront mandatés des intérêts moratoires prévus au décret n° 2002-232 du 21 février 2002.

Article 5– Réserves.

Si les propositions reçues par l’établissement ne sont pas intéressantes financièrement et qualitativement, l’établissement se réserve le droit de ne pas donner suite aux propositions de prix et de poursuivre par une mise en concurrence simplifiée à chaque besoin.

Article 6 – Exécution spécifique du contrat.

Le candidat est informé d’une clause particulière:

" Le titulaire du marché sera engagé à assurer la continuité du service en toute circonstance. Il doit informer l'EPLE des éventuelles difficultés et prendre toute mesure de substitution.

En cas de défaillance de sa part, il peut être pourvu par l'EPLE à l'exécution des prestations aux frais du titulaire. Et s'il n'est pas possible à l'EPLE de se procurer, dans des conditions qui lui conviennent, des prestations exactement conformes à celles dont l'exécution est prévue au marché, il peut y substituer des prestations équivalentes. L'EPLE pourra également procéder à l'exécution des prestations aux frais et risques du titulaire en cas de résiliation du marché prononcée aux torts du titulaire."

Article 7 – comptable assignataire du marché

Madame l’agent comptable du Lycée Jean Prouvé situé 53 rue de Bonsecours à Nancy sera chargé de l’exécution financière.

Article 8 – compétence juridictionnelle

Le Tribunal administratif de NANCY est la juridiction compétente pour tout litige né de la présente consultation et de ses suites contractuelles.

| A Nancy le Le Proviseur Pascal GACHENOT | A le Le candidat (Nom, prénom et qualité du signataire) |
| --- | --- |