| Lycée Du Val de Saône 01600 TREVOUX |
| --- |
| MAPA n° SYSTEMES NUMERIQUES D’IMPRESSION - 2024 |
| ANNEXE 1 AU CCTP |
| Quantité | Affectation | Localisation | Type d'appareil | Modalités de fonctionnement |
| 2 | Reprographie | Bâtiment Principal 1ère étage Avec ascenseur | Copieur numérique monochrome noir NEUF | Copie- impression-numérisation |
|  |  |  |  | Vitesse d'impression : 60 à 70 copies minutes |
|  |  |  |  | Temps de sortie de la 1ère copie : ≤ 7 secondes |
|  |  |  |  | Préchauffage : ≤ 2 minutes |
|  |  |  |  | Recto-Verso automatique |
|  |  |  |  | Solution code utilisateurs avec gestion des copies et impression : ≥ 150 codes |
|  |  |  |  | Chargeur à retournement automatique : à préciser |
|  |  |  |  | Format d'impression : A4-A3-A5 |
|  |  |  |  | Capacité de chargement des bacs : |
|  |  |  |  | 2 magasins A4 dont un dépassera la capacité de 3000 feuilles |
|  |  |  |  | 1 magasin A3 : 500 feuilles |
|  |  |  |  | Résolution : 600*600 dpi |
|  |  |  |  | Possibilité de copies en continu : 500 feuilles ou plus |
|  |  |  |  | Grammage : jusqu'à 250g/m² |
|  |  |  |  | Agrafage : ≥ 50 feuilles pour 1 appareil |
|  |  |  |  | Piqûre à cheval |
|  |  |  |  | Réseau et connectivité : pédagogique |
|  |  |  |  | Ethernet RJ 45 |
|  |  |  |  | Compatibilité : Windows 10 et Windows Seven |
|  |  |  |  | Driver intégré |
|  |  |  |  | Fonction numérisation scanner |
|  |  |  |  | Fonction imprimante réseau |
|  |  |  |  | Réalisation de tri avec trieuse |
|  |  |  |  | Entrée USB |
|  |  |  |  | Solution code utilisateurs avec gestion des copies et impression: ≥ 150 codes |
|  |  |  |  | Disque dur de 40 GO minimum |
|  |  |  |  | Format de numérisation : |
|  |  |  |  | PDF-TIFF-Multi PDF |

| Lycée polyvalent du Val de Saône 01600 TREVOUX MAPA SYSTEMES NUMERIQUES D’IMPRESSION -2024 |
| --- |
| Quantité | Affectation | Localisation | Type d'appareil | Modalités de fonctionnement |
| 1 | Salle des professeurs | Bâtiment Principal 1ère étage Avec ascenseur | Copieur numérique Monochrome noir Reconditionné | Copie- impression-numérisation |
|  |  |  |  | Vitesse d'impression : 40 à 50 copies minutes |
|  |  |  |  | Temps de sortie de la 1ère copie : ≤ 7 secondes |
|  |  |  |  | Préchauffage : ≤ 2 minutes |
|  |  |  |  | Recto-Verso automatique |
|  |  |  |  | Chargeur à retournement automatique : à préciser |
|  |  |  |  | Format d'impression : A4- A5 |
|  |  |  |  | Capacité de chargement des bacs : |
|  |  |  |  | 1 magasin A4 : capacité à préciser |
|  |  |  |  | 1 magasin A3 : capacité à préciser |
|  |  |  |  | Résolution : 600*600 dpi |
|  |  |  |  | Grammage : jusqu'à 150g/m² |
|  |  |  |  | Option : Agrafage : < 50 feuilles |
|  |  |  |  | Réseau et connectivité : Pédagogique |
|  |  |  |  | Ethernet RJ 45 |
|  |  |  |  | Compatibilité : Windows 10 et Windows Seven |
| 1 | Vie scolaire | Bâtiment Principal 1ère étage Avec ascenseur | Copieur numérique Monochrome noir Reconditionné | Idem salle des professeurs |
| 1 | Bureau DDFTP | Bâtiment Principal 1ère étage Avec ascenseur | Copieur numérique Monochrome noir Reconditionné | Idem salle des professeurs |

| Lycée polyvalent du Val de Saône 01600 TREVOUX MAPA SYSTEMES NUMERIQUES D’IMPRESSION -2024 |
| --- |
| Quantité | Affectation | Localisation | Type d'appareil | Modalités de fonctionnement |
| 2 | Administration Et salle 113 | Bâtiment Principal 1ère étage Avec ascenseur | Copieur numérique polychrome NEUF | Copie- impression-numérisation |
|  |  |  |  | 1 avec Vitesse d'impression : 60 à 75 copies minutes |
|  |  |  |  | 1 avec Vitesse d’impression 90 copies minutes. |
|  |  |  |  | Temps de sortie de la 1ère copie : ≤ 7 secondes |
|  |  |  |  | Préchauffage : ≤ 2 minutes |
|  |  |  |  | Recto-Verso automatique |
|  |  |  |  | Chargeur à retournement automatique : à préciser |
|  |  |  |  | Résolution 600*600 dpi |
|  |  |  |  | Grammage : jusqu'à 150g/m² |
|  |  |  |  | Option agrafage > 50 feuilles+ tri automatique. |
|  |  |  |  | Dont une avec option de pliage en livrets + étiquettes. |
|  |  |  |  | Réseau et connectivité : Administratif |
|  |  |  |  | Capacité des magasins environ 3000 feuilles en A4, 500 feuilles en A3 |
|  |  |  |  | Compatibilité : Windows 10 et Windows Seven |