# CONSULTATION POUR FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES

# CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

# (C.C.T.P.)

(Le présent document comporte neuf pages numérotées de  1 à 7)

POUVOIR ADJUDICATEUR

LYCEE D’ALEMBERT

20 SENTE DES DOREES

75019 PARIS

Téléphone :	01 42 08 04 10

Fax :		01 42 08 93 97

OBJET DU MARCHE :

FOURNITURE DE 12 MACHINES à COUDRE

- 11 machines PILIER pour les formations en Podo – Orthèse et en Chaussure

- 1 machine CANON pour la formation en maroquinerie.

Date limite de réception des offres :  lundi 4 juin 2018

### Article 1 : Nature de la consultation

Le présent marché a pour objet l’achat de 12 machines à coudre (Bat.F RDC s. 001, Bat E 1er étage s. 102 et 2eme étage s. 202) au profit du Lycée d’Alembert, 214 avenue Jean Jaurès.

La prestation comprend :

- le matériel,

- la livraison,

- le déchargement,

- la mise en place, l’installation

- la mise en service,

- le raccordement

- la formation des professeurs à l’utilisation, au réglage, à la maintenance et aux bases de la réparation.

- ainsi que la vérification de la mise en conformité par un organisme de contrôle de type APAVE, SOCOTEC,…

Le présent C.C.T.P. doit être retourné à l’appui de l’offre, avec chaque page tamponnée et paraphée par le candidat et le tableau dûment rempli.

### Article 2 : Terminologie

Neuf : matériel qui, après une première mise sur le marché, n'a jamais été acquis par un utilisateur et qui est proposé, sans aucune intervention technique par le fabricant (changement de pièces, de sous-ensemble...).

### Article 3 : Descriptif technique

3-1 dispositions générales

Les caractéristiques techniques ci-dessous correspondent aux caractéristiques minimales attendues pour le matériel.

Le candidat devra fournir, à l’appui de son offre, une description détaillée du bien proposé.

Les documents publicitaires et fiches techniques du fabricant seront bienvenus.

3-2 Descriptif des caractéristiques minimales attendues

3-2-1 Environnement d’utilisation.

Les machines à coudre seront utilisées par les classes du département chaussure/maroquinerie et podo-orthèse.

- Les machines devront être positionnées au sol.

- Les machines devront répondre aux différentes normes de sécurité en vigueur au moment de la mise en service dans l’établissement : Lycée d’Alembert, 214 avenue Jean jaurès.

3-2-3 Capacités techniques – valeurs minimales attendues.

## Composition attendue :

L’équipement électrique de la machine devra être :

- Alimentation : courant triphasé

- Puissance

Dimensions et encombrement pour une machine à coudre:

Table : largeur 55cm/longueur110cm/hauteur 78cm

Equipements de la machine.

Pour les machines à coudre pilier :

- Bobineur canette intégré

- 1 boitier de canette supplémentaire pour chaque machine

- Aiguille : 1 seule 134/LR 110 nm

- Entrainement simple, roulette d’entrainement

- Passage sous la roulette jusqu’à 7 mm par genouillère

- Type de point 301 noué

- Réglage de la longueur des points marche avant et arrière, non programmable, 6mm maximum

- Eclairage LED dont l’allumage est indépendant du moteur (enfilage moteur éteint)

- Pas de moteur à embrayage trop rapide : vitesse maxi 1700pts/min

- Emission minimale du bruit

- Table sur roulettes pour mobilité

- Débattement machine : minimum 25cm longueur (entre pilier et montant) hauteur pilier de 16 à 17cm

- Guide fil sur bras de débobinage

- Support fil d’alimentation électrique (tube vertical)

- Pas de canette grande capacité ni de coupe fil, de système pneumatique du niveau d’huile, de clavier électronique ou d’air comprimé.

Pour la machine à coudre canon :

- Triple entrainement

- Pied alternatif

- Point noué

- Bâtit en déporté

- Jeu de pied gauche

- Guide

- Eclairage LED dont l’allumage est indépendant du moteur (enfilage moteur éteint)

- Support fil d’alimentation électrique (tube vertical)

## Sécurité

## Points divers

#### Maintenance

Renseignements divers :

- Estimatif du coût d’entretien trimestriel en listant les pièces à remplacer ou l’entretien à effectuer.

- Le coût de réalisation par l'entreprise d'une inspection-révision annuelle de l'équipement sur site et en présence du propriétaire donnant lieu à la signature d'un compte rendu de l'état de l'équipement.

Documentations :

Le titulaire du marché produira au maximum le jour de la livraison du matériel :

- Le Certificat de conformité CE du fabriquant

- Les Documentations techniques de l’appareil en langue française = Manuel de l’utilisation, manuel de pièces détachées, manuel d’atelier, le tout en deux exemplaires ou une version papier et une version PDF sur CD

### Article 4 : Livraison – mise en service – formation des utilisateurs

- 4-1 Le Responsable technique effectue, au moment même de la livraison des fournitures ou de l’exécution des services, les opérations de vérification quantitative et qualitative simples qui ne nécessitent qu’un examen sommaire et ne demandent que peu de temps. Un bon de livraison sera établi par le livreur et signé par le Pouvoir adjudicateur ou le Responsable technique.

- 4-2 La mise en service du matériel est assurée par le seul titulaire.

- 4-3 Livraison et mise en service doivent intervenir au maximum la semaine du 24 au 29 septembre 2018 (aucune livraison ne sera acceptée entre le 6 juillet 2018 et le 2 septembre 2018).

- 4-4 Le titulaire assure le transport, le déchargement, la mise en place et la formation des personnels du Lycée d’Alembert à l’utilisation des bancs de finition.

- 4-5 Dès achèvement de toutes les prestations prévues au marché, le Pouvoir adjudicateur prononce l’admission des prestations, sous réserve des vices cachés, si elles répondent aux stipulations du marché. L’admission prend effet à la date de notification au titulaire de la décision d’admission ou en l’absence de décision, dans un délai de quinze jours à dater de la dernière prestation exécutée.

- 4-6 L’admission des prestations entraîne le transfert de propriété.

Informations demandées aux proposants :

Nom du fabricant :…………………………..

| Caractéristiques dimensionnelles | A renseigner |
| --- | --- |
| Référence et nom des machines proposées |  |
| La prestation comprend | Oui ou non ? |
| Le matériel. |  |
| La livraison. |  |
| Le déchargement. |  |
| La mise en place. |  |
| La mise en service |  |
| Le raccordement |  |
| La formation des utilisateurs et la durée. |  |
| Equipement électrique | A renseigner |
| Puissance moteur. |  |
| Alimentation électrique. |  |
| Les machines | A renseigner |
| Encombrement de la machine | Longueur = Largeur = Hauteur = |

| Maintenance et S.A.V. | A renseigner |
| --- | --- |
| Pour le SAV délais d’intervention |  |
| Pour le SAV délais d’intervention maxi par un technicien |  |
| Qui réalise les dépannages | Prestataire ou Fabricant |
| Nombre techniciens basés en France s’occupant des SAV de cette machine |  |

| En cas de panne | A renseigner |
| --- | --- |
| La documentation technique est en quelle langue ? |  |

Vos remarques, renseignements complémentaires.