Cahier des Clauses particulières

LOT SCIE CIRCULAIRE POUR L’UFA DE LANGON

Article 1 : objet du marché

  - Définition de la prestation

La consultation porte sur la fourniture d’une scie circulaire pour l’UFA du lycée des Métiers Sud Gironde

1.2 Décompositions en lots.

Lot unique avec les caractéristiques techniques suivantes :

Scie à format inclinable à commande numérique :

- Ecran digital 7’’, au minimum,  sur potence articulée.

- Réglage électro motorisé sur montée, baisse et inclinaison avec correction en hauteur automatique.

- chariot étanche à la poussière à doubles rouleaux en longueur 3200 mm. Capacité de charge très importante. Précision importante tolérance + ou - 0,05 mm.

- Groupe de sciage monobloc en fonte avec double berceau de guidage pour l’inclinaison unilatérale 0 à 45°.

- Moteur 7 KW (au minimum), 3 vitesses : 3000 - 4000 et 5000 trs/min  (avec changement des vitesses sur le pupitre de commande électronique)

- Groupe inciseur 2 axes

- Lame principale Diamètre 400 mm (au minimum), Hauteur de coupe à 90° : 140 mm (au minimum) et à 45° : 97 mm (au minimum).

- Système de démontage rapide de la lame principale.

- Lame d’inciseur réglable de l’extérieur .

- Programmes de coupe + programmes de gestion d’outils.

- Guide d’onglet transversal orientable 3200 mm (au minimum).

- Guide parallèle électro motorisé largeur de coupe 1000 mm (au minimum).

- Guide pour coupes angulaires avec compensation de la mesure par rapport à la lame jusqu’à 1500 mm

- Garantie sur le système de coulissement du chariot : 10 ans (au minimum)

- Garantie « distributeur+fabricant »  de la scie à format : 2 ans (au minimum)

- Transport, raccordement électrique et aspiration compris (hors fourniture)

1.3 Forme du marché

Le marché est passé en procédure adaptée en vertu de l'article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics.

Article 2: durée du marché

Le délai de validité des offres est fixé à 40 jours (quarante jours) à compter de la date limite de réception des offres.

Article 3 : pièces constitutives du marché

Le marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous, par ordre de priorité

décroissante :

– L'acte d'engagement (ATTRI1) complété et signé avec le bordereau de décomposition du prix global

et forfaitaire (DPGF) ;

– Le Cahier des Clauses Particulières ;

– Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures

courantes et de services (CCAG FCS) en vigueur le 1er jour du mois qui précède la date limite de

réception des offres.

L'ensemble de ces pièces constitue le contrat qui liera le CFA Bois et hâbitat à l'entreprise attributaire. Il ne sera donc signé aucun contrat rédigé par le prestataire du marché. Le dépôt d'une offre par le soumissionnaire vaut acceptation de l'ensemble des clauses de ce contrat.

Article 4 : contenu et forme des prix

4.1 – Forme des prix

Les prix seront unitaire. Le détail des prix apparaîtra dans le Bordereau de Prix Unitaire annexé à l'acte d'engagement.

4.2 - Contenu des prix

Le prix de l’offre indiqué est un prix global TTC ferme et définitif comprenant à minima l’ensemble des prestations demandées. Les prix sont réputés comprendre toutes les autres charges fiscales, parafiscales, taxes ou autres afférentes aux prestations.

Article 5: régime des prix

Les prix sont fermes et non actualisables.

Article 6: règlement des comptes

Les factures devront être adressées au CFA Bois et Hâbitat en deux exemplaires. Le paiement s’effectuera en euro.

Les paiements seront effectués par mandats administratifs. Le Directeur du CFA est ordonnateur des dépenses. Le comptable assignataire est l'agent comptable du lycée Haroun TAZIEFF. Le délai global de paiement est fixé à 30 jours à compter de la date de réception des factures. Le taux d’intérêts moratoires, en cas de dépassement de ce délai, est celui de l’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires commencent à courir.

Article 7: avances et retenues

S’agissant de l’avance, il est fait application des articles 110 à 113 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016.

Article 8: délais d'exécution

Le marché devra être exécuté entre le 15 janvier et le 15 février 2019

Le délai de livraison devra être précisé dans l’offre par le prestataire.

Article 9 : pénalités encourues par le titulaire

Les pénalités encourues par le titulaire seront celles prévues dans le CCAG fournitures courantes et services en vigueur.

Article 10 : assurance souscrite par le titulaire du marché

L'organisme titulaire du marché s'engage à fournir une attestation d'assurance en responsabilité civile professionnelle en cas de dommage.

Article 11 : résiliation

Le présent marché pourra être résilié dans les conditions et pour les motifs visés par les articles 29 à 34 du CCAG-FCS.

Article 12 : règlement des litiges

Le tribunal administratif de Pau est seul compétent pour le règlement des litiges. –

Article 13: liste récapitulative des articles du CCAG auxquels il est dérogé

Néant