| RENOVATION DE L’ASCENSEUR « Administratif » sis LYCEE EDGAR QUINET 63, rue des Martyrs 75009 PARIS |
| --- |
| CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.) |
| DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES (D.C.E.) |
| Lot Ascenseur |
| Maître d'Ouvrage : | Maître d'œuvre : |
| Lycée EDGAR QUINET 63, rue des Martyrs 75009 PARIS | Sécurité Levage Ingénierie (S.L.I.) 6, rue Eugène Pelletan 94100 Saint-Maur-des-Fossés |
| Décembre 2018 | Indice : A |

### S  O  M  M  A  I  R  E

CHAPITRE 1 - GENERALITES

ARTICLE 1 :	Objet du marché						Page 3

ARTICLE 2 :	Description des ouvrages					Page 3

ARTICLE 3 :	Règlements et prescriptions				Page 3

ARTICLE 4 :	Prescriptions particulières				Page 4

ARTICLE 5 :	Documents à fournir					Page 4

ARTICLE 6 :	Contrôles et essais					Page 5

ARTICLE 7 :	Nettoyage de fin de chantier				Page 5

## CHAPITRE 2 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

ARTICLE 1 :	Gaines							Page 6

ARTICLE 2 :	Local de machinerie					Page 6

ARTICLE 3 :	Portes palières - Porte de cabine			Page 7

ARTICLE 4 :	Cabine et contrepoids					Page 7

ARTICLE 5 :	Machine							Page 7

ARTICLE 6 :	Installations électriques					Page 8

ARTICLE 7 :	Affiches et instructions					Page 8

ARTICLE 8 :	Spécifications faisant partie du présent lot		Page 8

ARTICLE 9 :	Spécifications ne faisant pas partie du présent lot	Page 9

## CHAPITRE 3 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

ARTICLE 1 :	Dépose du matériel existant					Page 10

ARTICLE 2 :	Rénovation et mise en conformité				Page 10

ARTICLE 3 :	Ouvrages divers						Page 12

CHAPITRE 1 - GENERALITES

ARTICLE 1 :		OBJET DU MARCHE

Ce marché aura pour objet tous les travaux nécessaires à la rénovation de l’ascenseur « Administratif » dans le LYCEE EDGAR QUINET – 63, rue des Martyrs – 75009 PARIS, classé ERP de 1ère catégorie.

L'ASCENSORISTE devra IMPERATIVEMENT se rendre sur place et avoir pris connaissance des lieux et locaux. Les visites seront planifiées par la Maîtrise d’Ouvrage et feront l’objet d’une attestation de visite.

ARTICLE 2 :		DESCRIPTION DES OUVRAGES

Les travaux du présent lot comprendront :

- La fourniture et mise en place de la totalité des matériels nécessaires à la rénovation et à la mise en conformité de l'appareil, ceci à partir des cotes brutes de génie civil telles qu'elles existent.

- Le respect des installations au présent C.C.T.P.

ARTICLE 3 :		REGLEMENTS ET PRESCRIPTIONS

Les travaux et fournitures devront être conformes à l'ensemble des prescriptions et textes réglementaires s'appliquant à ce type d'installation, dans l'édition en vigueur à la date de signature du marché, cette liste n'étant pas exhaustive.

- Norme EN 81.1 - Partie 1 - Indice de classement NF P 82 210 de novembre 1998 - Règles de sécurité pour la construction et l'installation des ascenseurs et monte-charge électriques.

- Norme NF P 82 212 de novembre 2005 - Règles de sécurité pour la construction et l'installation des ascenseurs électriques - Transformations importantes.

- Norme NF P 82 202 de mars 1986 - Ascenseurs et monte-charge - Suspente.

- Norme NF P 82 206 de mars 1986 - Câbles en acier pour ascenseurs et monte-charge.

- Norme C 91 100 - Protection de la radiodiffusion.

- Arrêté du 14 juin 1969 et les circulaires concernant l'isolation phonique.

- Décret du 14 novembre 1988 concernant la protection des Travailleurs dans les établissements mettant en oeuvre des courants électriques.

- Norme NF P 20 050 - Règles d'échauffement des matériels électriques.

- Norme NF C 15 100 - Règles concernant les installations électriques basse tension.

- Décret 2008-1325 du 15 décembre 2008, relatif à la sécurité des ascenseurs, monte-charge et équipements assimilés sur les lieux de travail et à la sécurité des travailleurs intervenants sur ces équipements.

- Décret 2004-964 du 9 septembre 2004, et son arrêté travaux du 18 novembre 2004.

ARTICLE 4 :		PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

L'offre comprendra la dépose et l'évacuation de l'ensemble du matériel à remplacer sur chaque ascenseur existant.

Avant tout démarrage de chantier, il sera effectué un état des lieux contradictoire des sols, murs et plafonds.

Toutes les dégradations causées seront réparées aux frais de l'entreprise.

L'entrepreneur sera responsable de la qualité et du bon fonctionnement des installations qu'il réalisera, ainsi que du respect des performances exigées dans le présent document.

Tous les appareils et appareillages utilisés devront être présentés avant leur mise en oeuvre, à l'approbation du Maître d'Oeuvre.

L'entrepreneur devra assurer la protection de ses matériels pendant la durée des travaux.

Tout le matériel mis en oeuvre sera neuf, de premier choix dans sa fabrication. Il ne pourra être fait ultérieurement état d'omission, erreur ou mauvaise interprétation du dossier, pour se dispenser de fournir ou d'installer une partie d'équipement dont l'absence mettrait en cause le fonctionnement de l'installation dans son intégralité, ou encore, justifierait une demande de supplément de prix.

Tout matériel détérioré ou ne présentant plus le degré de finition d'un matériel neuf, devra être remplacé aux frais de l'entreprise.

Le fait de respecter les clauses des pièces écrites par le Maître d'Oeuvre ne saurait en aucun cas soustraire l'entrepreneur à sa pleine et entière responsabilité.

L'Entrepreneur devra assurer la protection des baies palières durant les travaux et protéger tous les sols des zones de travail avec des matériaux non glissants (ex. plaques d’isorel ou de contreplaqué)

ARTICLE 5 :		DOCUMENTS A FOURNIR

- DURANT LA PERIODE DE PREPARATION -

Plans d'exécution des ouvrages

Ils seront présentés au Maître d'Oeuvre, au B.E.T., et éventuellement au Contrôleur Technique, tous les plans d'exécution des ouvrages, en autant d'exemplaires qu'il sera nécessaire et autant de fois qu'il le faudra pour l'obtention de l'approbation définitive.

Un minimum de 2 exemplaires est à prévoir par interlocuteur, et par soumission.

Ce dossier comprendra tous les plans et schémas nécessaires à la réalisation des installations projetées, avec indications des dimensions, sections, jeux, intensités en service normal, et au démarrage en montée et descente, notes de calculs mécaniques comprenant tous les éléments soumis à vérification dans la norme (câbles, guides, etc.).

Il comprendra en outre :

- La nomenclature complète des matériels proposés avec documentations et notices d'exploitation.

- Les procès verbaux et tenue au feu si nécessaire.

- Les schémas de toutes les armoires, coffrets électriques, ainsi que les plans d'implantation sur le site (en plan et en élévation) en coordination avec les autres corps d'état pour tous les matériels mis en oeuvre par le titulaire du présent lot.

- Les procès verbaux d'essai de type, si nécessaire :

.	des dispositifs de verrouillage des portes palières,

. 	parachute,

. 	limiteur de vitesse,

. 	amortisseurs,

. 	les portes palières.

Tous ces dispositifs devront porter le marquage CE réglementaire.

- APRES TRAVAUX -

L'entreprise fournira en 3 exemplaires un dossier complet de récolement des installations comprenant la totalité des plans d'exécution.

Ce dossier comprendra en outre, les notices d'usage, d'entretien et d'exploitation des installations.

Un dossier technique complet, conforme à la norme sera également déposé dans le local de machinerie.

ARTICLE 6 :		CONTROLE ET ESSAIS

L'entreprise devra procéder aux essais et contrôles de ses installations conformément aux instructions qui lui seront données par le Maître d'Oeuvre et éventuellement le Contrôleur Technique.

Il devra mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires en personnel et matériels pour effectuer ces tâches.

En cas d'essais non satisfaisants, il devra procéder, à sa charge, aux modifications nécessaires ou changements de matériels défectueux.

L'entreprise devra fournir les charges et le personnel compétent, pour assister le Contrôleur Technique, si celui-ci a une mission.

ARTICLE 7 :		NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER

Il sera effectué un nettoyage complet de fin de chantier des sols, murs et plafonds si nécessaire en fonction de l'état des lieux.

CHAPITRE 2 - 	PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DE L’ASCENSEUR

ARTICLE 1 :		GAINE

La gaine formée par un pylône autoporteur grillagée est entièrement close et réservée exclusivement au service de l'appareil.

Aucun matériel étranger au service de l'appareil ne sera autorisé.

Toutes les canalisations électriques en gaine seront déposées, et remplacées (colonne palière et pendentifs). La nouvelle colonne palière sera protégée par une goulotte en plastique (PVC).

La gaine devra être équipée d'un éclairage électrique, comprenant une lampe à 0,5 m au plus du point le plus haut et le plus bas, et ensuite à des intervalles de 7m au plus. Cet éclairage sera réalisé par des tubes doubles fluorescents d’une longueur de 120cm et devra assurer une valeur d’éclairement de 50lux.

La cuvette devra être équipée d'un interrupteur accessible du palier, permettant de mettre et de maintenir à l'arrêt l'ascenseur, lorsque les portes sont déverrouillées, d'une prise de courant permettant d'effectuer l'entretien, et d'un interrupteur pour l'éclairage de gaine. Cet interrupteur sera équipé d'un témoin lumineux.

La cabine et le contrepoids reposent en cuvette sur des amortisseurs.

Le guidage de la cabine et du contrepoids se fait par au moins 2 guides rigides en acier. La résistance des guides, de leurs attaches et de l'ensemble des éléments devra leur permettre de résister sans déformation aux efforts résultant de la prise de parachute, et des flexions dues à l'excentration de la charge et à la position des guides.

Les guides de la cabine et du contrepoids devront être relâchés et calés selon les imperfections d’alignements constatés.

Les garnitures des coulisseaux de la cabine et du contrepoids seront remplacées.

ARTICLE 2 :		LOCAL DE MACHINERIE

Le local ne sera accessible qu'aux personnes autorisées et sera réservé exclusivement au service de l'appareil. Aucun matériel étranger ne sera autorisé.

Ce local est entièrement clos par des parois pleines et l'accès se fait par une porte tôlée.

Cette porte est équipée d'une serrure à clé permettant l'ouverture sans clé depuis l'intérieur et s'ouvrant uniquement vers l'extérieur. L’ouvrant sera équipé d’un ferme-porte.

Un éclairage de sécurité par bloc autonome sera installé dans ce local de machinerie.

L’appareil sera pré-équipé d’une sonde de température 40°C asservi au fonctionnement.

Les réservations des ventilations seront équipées de grilles de ventilation.

La manutention du gros matériel devra pouvoir se faire à l'aide de supports ou de crochets métalliques prévus au plafond convenablement disposé, et portant la valeur de leur résistance mécanique.

L'ensemble du matériel devra être livré en peinture d'apprêt.

La protection des points rentrants sera installée au niveau de la poulie de traction.

ARTICLE 3 : 		PORTES PALIERES

Les portes palières seront conservées suivant l’article 2 du chapitre 3.

ARTICLE 4 :		CABINE ET CONTREPOIDS

La cabine et le contrepoids seront conservés.

Le toit de cabine devra être capable de supporter en n'importe quel endroit 2000 newtons sans déformation permanente.

Le toit de cabine devra être muni d'orifices de ventilation en partie haute et basse d'une surface équivalente à 1 % de la surface utile de la cabine. Un extracteur mécanique forcera la ventilation de la cabine.

Le contrepoids devra équilibrer 50 % de la charge utile de la cabine. Si nécessaire l’équilibrage sera rectifié avant la mise en service.

La cabine devra être munie d'un éclairage électrique permanent assurant au sol et sur les organes de commande un éclairement d'au moins 50 lux.

Un éclairage de sécurité devra être prévu dans la cabine (intégré à chaque boîte à boutons et complété par deux spots à leds secourus pendant une heure.

La boîte à boutons de commande comprendra un dispositif de demande de secours type bi-directionnel avec l'Entreprise de maintenance, un poussoir de réouverture des portes, et les poussoirs correspondant aux étages desservis.

ARTICLE 5 :		MACHINE

La traction de l'ascenseur se fera par un motoréducteur avec moteur synchrone sur un châssis isolé (y compris remplacement des câbles de traction). L'entreprise prendra toutes dispositions afin de limiter la propagation des vibrations spécifiques aux machines (Règles de l'Art inscrites dans le DTU 75.11 de 1978) pouvant amener une gêne par la transmission de bruit par voie solidienne. Si nécessaire le châssis sera repris par des chandelles.

L'équilibrage se fait par un contrepoids.

Le nouveau limiteur de vitesse sera équipé d'un contact de survitesse, à la montée et à la descente (y compris remplacement de la poulie tendeuse par un modèle équipée d'un contact électrique de sécurité vérifiant la tension du câble du limiteur de vitesse)

La machine sera équipée d'une manœuvre électrique de rappel.

ARTICLE 6 :		INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Le tableau d’alimentation électrique sera modifié en fonction du nouveau matériel installé. Il devra être conforme au D.T.U.

La nouvelle armoire de commande sera de type microprocesseurs fonction en variation de fréquence avec asservissement. L’armoire de commande ne devra comporter aucun dispositif de verrouillage (code, carte de déblocage, …) empêchant d’accéder aux paramètres de l’installation. L’outil de diagnostic et de paramétrage s’il en existe un, devra être inclus et installé de manière indissociable de l’armoire de commande. Il sera compris avec l'armoire de commande la fourniture et la pose d'une manœuvre d'inspection équipée de fins de course. La vitesse de déplacement en inspection ne devra pas excéder 0,63m/s.

Les précisions d’arrêt devront être de +10mm et de nivelage de +20mm.

L'alimentation de l'éclairage électrique de la cabine, de la gaine, des locaux de machine devra être assurée indépendamment de l'alimentation de la machine, soit qu'elle provienne d'une autre canalisation, ou soit prise sur celle qui alimentera la machine en amont de l'interrupteur principal ou des interrupteurs principaux.

Les socles de prise de courant prévus sur le toit de la cabine, dans les locaux de machine et dans la cuvette devront être alimentés par les circuits précités.

L'apparition d'un défaut électrique devra entraîner immédiatement l'arrêt de l'appareil ou empêcher un redémarrage.

L'interrupteur principal devra être verrouillable (cadenas ou équivalent).

ARTICLE 7 :		AFFICHES ET INSTRUCTIONS

Toutes les plaques, affiches et instructions de manœuvres devront être parfaitement lisibles, compréhensibles, indéchirables, en matériaux durables, placées bien en vue, et rédigées dans la langue du pays où se trouve l'ascenseur.

ARTICLE 8 :		SPECIFICATIONS FAISANT PARTIE DU PRESENT LOT

Le transport et la manutention de tout le matériel pour la mise en oeuvre.

Le démontage et l'évacuation du matériel à remplacer.

Installation de tous les dispositifs antivibratils nécessaires pour respecter les normes en vigueur relatives aux bruits engendrés par les équipements techniques.

L'installation de l'alarme de l'ascenseur ou de la demande de secours.

Le nettoyage de la gaine (guides, pattes de guides), du toit de cabine, de la cuvette et du local de machinerie.

Les installations d'éclairage et de prises de courant en gaine et cuvette.

Les peintures antirouille des matériels conservés et oxydés.

La fourniture et la pose de l'éclairage de sécurité en cabine.

La fourniture et la pose du complément d’éclairage du local de machinerie.

La fourniture et la pose des crochets, fers de manutention, échelons d'accès, serrures, portes, grilles de ventilation, garde-corps, et échelles mobiles, si nécessaire.

La fourniture et pose d’une balustrade sur le côté droit de la cabine.

La fourniture et la pose des peintures antipoussières du local de machinerie (sol, murs, et plafond) et de la cuvette.

La vérification et la modification si nécessaire de la prise de terre (piquet, barrette, câble) à distribuer dans le local de machinerie.

Les raccordements électriques du report d’alarme au PCS.

ARTICLE 9 :		SPECIFICATIONS NE FAISANT PAS PARTIE DU PRESENT LOT

La présence d’un bureau de contrôle.

La modification éventuelle des alimentations électriques en amont du local de machinerie.

CHAPITRE 3 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

ARTICLE 1 :		DEPOSE DU MATERIEL EXISTANT

Dépose et enlèvement du matériel contenu dans le local de machinerie.

Dépose et enlèvement de tout le matériel non réutilisé dans la gaine.

ARTICLE 2 :		RENOVATION ET MISE EN CONFORMITE DE L’ASCENSEUR

Rénovation et mise en conformité de deux ascenseurs tel que définit ci-après :

| CHARGE NOMINALE : | 225 kg / 3 personnes |
| --- | --- |
| VITESSE NOMINALE : | 0,70 m/s |
| ENTRAINEMENT : | Nouveau motoréducteur et nouvelle armoire de commande à microprocesseurs fonctionnant en variation de fréquence avec asservissement |
| NIVEAUX DESSERVIS : | RdC ; 1 ; 2 ; 3 |
| COURSE ENVIRON : | 12m |
| NATURE DE LA GAINE : | Pylône grillagé autoporteur |
| HAUTEUR SOUS DALLE : | 4 400mm |
| PROFONDEUR DE CUVETTE : | 980mm |
| LOCAL DE MACHINERIE : | En cave sous le pylône |
| MANOEUVRE : | Collective complète |

CABINE :

La cabine existante sera conservée et équipée d’un dispositif et de surcharge par jauge de contrainte sur les câbles de traction.

- 	nombre de face de service : 1

-	le plafond de la cabine sera recouvert d’un panneau en mélaminé blanc. Le revêtement sera collé sur le plafond existant.

- 	après dépose du revêtement de sol existant et remise en état éventuelle du plancher, l’entreprise mettra en place un nouveau revêtement type linoléum (couleur au choix du Maître d’Ouvrage), indice de classement M4 ou DSL-S1.

- 	l'encadrement de la nouvelle porte de cabine sera en reconstitué au plus proche de l’existant

- 	de plus la cabine sera équipée :

.	d'une porte,

.	d'un miroir central, (mi hauteur, toute largeur)

.	d'un éclairage de sécurité,

. 	d'un dispositif de surcharge (110%),

. 	d'un nouvel éclairage par 2 spots encastrés à leds,

. 	d’un tableau de commande,

PORTES PALIERES :

Les portes existantes seront conservées.

Le passage libre sera de 700mm.

La hauteur libre sera de 2 000mm.

Le réglage de la serrure sera pris avant la mise en service. Chaque imposte et oculus sera déposé et évacué. Les impostes et les oculus seront remplacés par du verre feuilleté clair 3/3/2 et/ou 4/4/2 selon la surface du volume. Ces travaux comprendront la modification, voir le remplacement des parecloses si celles-ci n’étaient pas adaptées à l’épaisseur des nouveaux volumes vitrés.

PORTE CABINE : (remplacée)

Elle sera pleine, automatique, pliante, 4 vantaux à ouverture centrale.

Les vantaux seront vitrés toute hauteur avec encadrement en aluminium.

Le passage libre sera de 700mm.

La hauteur libre sera de 2 000mm.

L'entraînement de la porte se fera par un opérateur électrique fonctionnant en variation de fréquence.

Un limiteur d'effort ou contact de choc provoquera la réouverture sur l'obstacle.

La came de déverrouillage sera remplacée par une nouvelle électrocame.

Le chasse-pieds existant sera déposé et reposé sur le seuil de la nouvelle porte.

COMMANDES ET SIGNALISATIONS :

Le nouveau tableau de commande en inox brossé comprendra :

. un bouton de réouverture,

. un dispositif d'alarme,

. un bouton d'appel par niveau (y compris signalétique braille),

. un indicateur de niveaux, et de sens,

. un indicateur de surcharge,

. une synthèse vocale à volume réglable,

. des pictogrammes correspondant à la phonie cabine,

Un indicateur de position et de sens de déplacement sera installé à chaque étage.

Un bouton d'appel en inox avec voyant sur plastron en inox brossé sera installé à chaque étage.

Les anciennes réservations seront calfeutrées par une plaque de propreté en inox brossé.

L’implantation et les caractéristiques du matériel utilisé devra être conforme aux préconisations de la EN 81-70 de septembre 2003. En particulier les boutons et indicateurs aux paliers et en cabine seront anti vandale de type 1.

ALARMES - DEPANNAGES - ENTRETIENS - DELAIS :

Un dispositif de Téléalarme de type Main-Libre avec identification de l'appareil et boucle magnétique devra être prévu en cuvette, sur le toit, et en cabine. Le matériel devra pouvoir être reprogrammable par un tiers. Il devra permettre d’effectuer un premier appel à l’accueil, puis un second au service dépannage de l’entreprise titulaire du contrat d’entretien. Si nécessaire, l’interface de réception des appels avec identification de la cabine sera fournie par le titulaire du marché.

Le transmetteur sera pré-équipé d’une passerelle GSM en 3G.

ARTICLE 3 :		OUVRAGES DIVERS

Les ouvrages divers non décrits, mais indispensables pour l'exécution des travaux suivant les règles de l'ART, NORMES, D.T.U., et AVIS TECHNIQUES, devront être prévus et réalisés à partir de spécifications régissant les ouvrages essentiels.

Ils seront implicitement compris dans la proposition de l'Ascensoriste.