DESCRIPTIF DU MARCHE : Peinture dans le Bâtiment E

Cahier des charges

Mise en peinture d’un bâtiment du lycée :  niveaux à réaliser sur des périodes différentes. Les salles de classes et les WC ne sont pas concernés par la remise en peinture. Seuls les couloirs, halls, cages d’escalier sont à refaire.

Le nombre de m² à réaliser sera à chiffrer dans l’offre.

L’offre devra être découpée en deux parties bien distinctes :

- Partie I     RDC : 1 cage d’escalier

- Partie II    Sous-sol : couloir et RDC : petit couloir de droite (en option)

Chaque entreprise fournira impérativement au lycée trois devis bien distincts correspondants aux trois parties à refaire.

Tous les travaux devront être réalisés dans les règles de l’art, l’entreprise devra fournir, lors de la remise de l’offre, les fiches de données sécurité de tous les produits utilisés, qui devront répondre aux normes en vigueur en matière d’utilisation de peinture dans les ERP.

L’entreprise s’engage à respecter les mesures de sécurité en vigueur au moment des travaux et devra veiller à ce que son personnel possède tous les EPI nécessaires à l’exécution des travaux.

Murs : dépose des patères, poubelles murales et tableaux d’affichage dans les circulations. Décollage des dalles murales de type Linoléum. Lessivage et grattage, rebouchage des trous et fissures, fourniture et pose de toile de verre classique si nécessaire, 2 couches de peinture satinée, et dépose des revêtements existants lorsqu’ils existent avec rebouchage des trous et fissures.

2 couleurs, à définir, seront demandées (partie haute claire/partie basse assez foncée)

Métaux : lessivage et ponçage, 1 couche d’antirouille partielle et 2 couches de peinture noire satinée.

Plafonds : Dalles faux plafond existantes à déposer. Supports 2 néons à déposer.  Pose de nouvelles dalles avec leds intégrés

Echafaudage : montage et démontage pour travaux en hauteur

Nettoyage et protection : ensemble de la zone concernée par les travaux.

Protection des ouvrages existants : lors de l’exécution des travaux, l’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions et toutes les précautions utiles pour assurer la conservation sans dommage des ouvrages existants contigus ou situés à proximité.

La qualité requise pour les travaux de finition, conformément au classement DTU correspondant est : finition soignée.

S’agissant d’un ERP, les peintures devront dans leur ensemble satisfaire aux exigences minimales suivantes : Etre lessivables, étanches à l’eau, résistantes aux chocs, aux UV, aux salissures suivant les tests normalisés, et enfin classement M2 minimum des revêtements muraux.

Période de réalisation :

Du 20 avril au 04 mai 2019 : réalisation de la Partie I à savoir RDC 1 cage d’escalier.

Il sera possible de travailler les samedis, si nécessaire.

La Partie II sera faite entre le 15 juillet et le 23 aout 2019.

Visite OBLIGATOIRE du 14 au 28 mars 2019.

Prendre rendez-vous auprès du service intendance Mme DEMIER où

M. JOUANNIC à partir du 11 mars 2019.

Téléphone 01 47 72 20 13

Mail int.0920147k@ac-versailles.fr

Remise des offres : Date limite le 05 avril 2019 à 16h

# Text boxes

INTENDANCE

2018/2019

Affaire suivie

Par service Intendance

Nathalie DEMIER

M. JOUANNIC

Téléphone:

01.47.72.20.13

Email:

int.0920147k@ac-versailles.fr

Site:

http://www.lyc-langevin-suresnes.ac-versailles.fr/

2 rue Maurice PAYRET DORTAIL

92150 SURESNES