Marché A Procédure Adaptée (MAPA)

Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)

Fourniture et pose de volets roulants

Il est demandé aux entreprises d’effectuer une visite sur place afin de se rendre compte des travaux à réaliser. Visites uniquement sur rendez-vous, aux créneaux suivants :

- Les mercredi après-midi de 13 h 00 à 16 h 00

- Certains jours (à voir lors de la prise de rendez-vous) entre 12 h 00 et 13 h 00

Les travaux étant à réaliser dans des locaux pédagogiques, ils ne sont pas accessibles aux heures scolaires.

Article 1 : Prestation

La prestation comprend :

- La dépose et l’évacuation des dispositifs existants

- La fourniture et la pose de 26 volets roulants monoblocs motorisés

Article 2 : Désignation des matériels

Volets roulants monoblocs avec stores verticaux intégrés

Tablier en aluminium

RAL 7016

Motorisation électrique avec télécommandes.

Les télécommandes fixes seront dédiées par volets, par salles, et par un dispositif d’ouverture générale.

Dimensions données à titre indicatif :

22 unités à hauteur 2 320 et largeur 940 mm

1 unité à hauteur 2 320 et largeur 2 385 mm

Volets roulants monoblocs motorisés.

Tablier en aluminium uniquement

RAL 7016

Motorisation électrique avec télécommandes.

Les télécommandes fixes seront dédiées par volets, par salles, et par un dispositif d’ouverture générale.

Dimensions données à titre indicatif :

2 unités à hauteur 2 400 et largeur 2 400 mm

1 unité à hauteur 2 400 et largeur 950 mm

## Article 3 : Mise en œuvre du matériel et délai d’exécution

La mise en œuvre s’effectuera suivant la norme NF DTU 34.4

L’alimentation électrique sera conforme à la norme NF-C 15-100

Le délai d’exécution indicatif : juillet 2019. Les travaux ne pourront pas être réalisés en période scolaire ou lors des fermetures de l’établissement.

## Article 4 : Conditions financières

Le règlement s’effectuera à service fait sur présentation d’une facture et après délivrance du Dossier des Ouvrages Exécutés. Aucune avance ne pourra être versée.

La facture portera outre les mentions légales, les indications suivantes :

- Nom et adresse du prestataire

- N° SIRET et Code APE du prestataire

- Montant HT, taux et montants des taxes, montant TTC