Lot N° 1 : fourniture et pose de 3 portes d’accès en rez-de chaussée au Bâtiment B

- Dépose et évacuation des portes existantes

- Fourniture et pose de 3 portes en aluminium, couleur bleu de Sèvres

- Montage en tunnel

- Remplissages vitrés en double vitrage 44.2/12/44/2 incolore

- Sur chaque porte, il faut 2 vantaux ouvrant à l’anglaise et prévoir un vantail de service d’une largeur de 900 mm

- Prévoir crémone de pompiers à translation

- Paumelles par vantail

- Seuils incorporés

- Impostes fixes vitrés

- Ventouse électro magnétique verticale (pour porte côté Paris) et décondamnation par push barre électrique intérieur. Cette porte sera la porte d’entrée principale.

- Prévoir la fourniture et la pose de deux boitiers de décondamnation (déclencheur manuel) sur les deux autres portes

Nota :

Les alimentations électriques des ventouses et des boitiers déclencheurs manuels ne seront pas compris dans le devis.