COPIEURS DE 30-35 COPIES/M MINIMUM DE PRODUCTION COULEUR AVEC 4 BACS PAPIER

SPECIFICITES TECHNIQUES ET DESCRIPTIVES DU MATERIEL DEMANDÉ

Annexe 1

Une documentation technique devra être jointe impérativement à cette annexe.

| CARACTERISTIQUES MINIMALES DEMANDÉES | A REMPLIR IMPERATIVEMENT AVEC UN MAXIMUM DE PRECISION |
| --- | --- |
| Référence du Modèle proposé : |  |
| Volume copie annuel à traiter : environ de 12 000 tirages par photocopieur |  |
| Garantie du matériel en nombre de tirages |  |
| Préciser norme ISO sur durabilité de l’encre dans le temps |  |
| Large écran tactile lcd 9 pouces minimum |  |
| Ecran de bord orientable et inclinable |  |
| Vitesse d’impression 30 pages mn au minimum en noir et blanc et couleur |  |
| Disque Dur 250 Go minimum |  |
| Mémoire vive de 1,5 Go minimum |  |
| By Pass (passe copies) : 100 feuilles minimum 52 Gr minimum |  |
| Grammage en magasin : de 52 à 300 Gr |  |
| Chargeur automatique de document R /Verso mini 100 feuilles |  |
| Autonomie papier de 3 x A4 - A3 DE 500 feuilles 1 x A4 de 500 feuilles |  |
| Format : du A6 au A3 originaux et copies |  |
| Lecteur de Badge pour libération des impressions à Préciser (Oui / Non) |  |
| Module imprimante réseau résolution 1200 x 1200 dpi |  |
| Langages compris : PCL5/PCL6 |  |
| Gestion des quotas |  |
| Fonction scanner couleur et noir et blanc |  |
| Temps de sortie première feuille à préciser (Noir et blanc, et couleur) |  |
| Système de télémaintenance et de diagnostic à distance : gestion automatisée de l’envoi des compteurs commande de consommable automatisée maintenance préventive |  |
| Temps de préchauffage à préciser |  |
| Multi copie jusqu’à 999 tirages |  |
| Réduction/agrandissement de ( 25 à 400 %) |  |
| Connecté en réseau |  |
| Fonction imprimante réseau |
| 30 pages/mn au minimum couleur |  |
| Résolution : 600 DPI |  |
| Pilotes d’impression PCL5, PCL6, LINUX |  |
| Interface : Ethernet 10/100 base TX et USB2 RJ45 |  |
| Connecté en réseau |  |
| Protocole :TCP/IP , IPX/SPX |  |
| Système d’exploitation : Windows /2008 R2 64 BITS/ /XP PRO/ WINDOWS 7 32 BITS ET 64 BITS |  |
| Fonction scanner |
| Vitesse de numérisation : 80 pages minimum (nombre de page par mn) Scanne COULEUR : Scanne NOIR ET BLANC : |  |
| Format du A5 au A3 |  |
| Résolution : ( 600 DPI en TWAIN) |  |
| Format de sortie : PDF/TIFF/JPEG |  |
| Fonction scan to e-mail (SMTP,POP3) |  |
| Fonction scan to dossier : SMB ou FTP ou NCP |  |
| Adresse de destination enregistrée 500 adresses LDAP |  |
| Caractéristiques générales et environnementales |
| Autonomie toner Noir |  |
| Poids |  |
| Emissions Sonores (en veille et en fonctionnement) |  |
| Délais et garantie |
| Confirmation de livraison, d’installation et de mise en marche au 23/08/2019 |  |
| Matériel neuf ou Equivalent |  |
| Norme du modèle proposé |  |
| Garantie du matériel 5 ans pièces, MO, déplacements, et consommables inclus ( hors papier) |  |
| Formation opérateur sans coût supplémentaire sur lieu de livraison |  |
| Le toner usagé sera récupéré impérativement pour le recyclage par le fournisseur |  |