Objet du marché : Achat d’un tracteur

Matériel neuf

DURÉE

Le présent marché prendra effet immédiatement après signature.

CARACTERISTIQUES du tracteur

- Moteur de 150 cv minimum aux roues sans surpuissance norme ECE R 120 (TIER 4 Final)

- Moteur de 4 cylindres de préférence

- Transmission powershift robotisée

- 4 distributeurs mécaniques arrière + 1 distributeur avant indépendant

- Débit hydraulique minimum de 120 litres par minute

- Retour hydraulique libre arrière

- Relevage arrière électronique

- Pneumatiques avants : 16.9R28 ou 420.85 R28 en Michelin AGRIBIB 2

- Pneumatiques arrières : 20.8 R28 ou 520.85 R38 en Michelin AGRIBIB 2

- Pont avant suspendu

- Frein de stationnement à commande électrique ou mécanique

- Freinage remorque hydraulique double ligne

- Relevage avant avec position flottante

- 3ème point mécanique avec rotules catégorie 2

- Echelle à glissières avec piton fixe, barre oscillante et chape manuelle tournante

- Cabine suspendu mécanique

- Siège pneumatique grand confort

- Siège passager avec ceinture de sécurité

- Climatisation

- Autoradio

- Coupe batterie électrique

- Prises électriques avant et arrière 40 ampères

- 2 gyrophares

- Feu de travail avant et arrière

- Rétroviseurs télescopiques à réglage manuel

- Essuies glaces avant et arrière

4 régimes de prise de force 540/540E/1000/1000E

- Automatisme de la prise de force liée au relevage

- Poids à vide du tracteur supérieur à 6000 kg

- Poids total autorisé en charge maximum (PTAC) supérieur à 9000 kg

- Capacité de relevage avant supérieur à 3000 kg

- Capacité de relevage arrière supérieur à 7500 kg

- PTAC - Poids vide supérieur à 4000 kg

- PTR Supérieur à 28 Tonnes

- Equipements spécifiques : Autoguidage RTK avec 3 ans d’abonnement + prise ISOBUS + déblocage géolocalisation, coupure et modulation de dose

- Délai de disponibilité à préciser

- Durée et conditions de garantie

LIVRAISON – MISE EN PLACE

- Le tracteur sera livré gratuitement sur le site de l'EPLEFPA d'Ondes par le titulaire du marché. Il s'engage à fournir toute la documentation, rédigée en langue française, nécessaire à son utilisation et à un fonctionnement correct du matériel et à sa maintenance.

- La mise en service doit être effectuée au plus tard à la date de début d'exécution du marché indiquée dans l'acte d'engagement. En cas de retard imputable à la personne publique, la prolongation du délai d'exécution est de droit pour le titulaire.

- Les opérations d'installation comprennent le déchargement, le déballage, la mise en service et les essais de bon fonctionnement ainsi que la formation des utilisateurs. Il dispose d'un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de la livraison pour effectuer la mise en ordre de marche.

- Si le matériel est reconnu défectueux lors de la livraison ou de la mise en service, il est remplacé ou mis en état immédiatement par le titulaire à ses frais. A l'issue de cette opération d'installation et de mise en service, un procès-verbal est dressé en double exemplaire, signé par le titulaire du marché et la personne publique. Un exemplaire du PV reviendra à chacun.

MAINTENANCE – DEPANNAGE - DELAI

- Le titulaire assume pendant toute la durée du marché la maintenance des appareils et garantit leur parfait fonctionnement. La maintenance est destinée à assurer un fonctionnement parfait et constant du matériel.

- Le dépannage doit être effectué dans le délai mentionné dans l’appel d’offre. Un dépassement de ce délai entraînera le règlement de pénalités de 100 € par jour de retard.

- Si une panne devait être prolongée, le titulaire s'engage à fournir une machine de remplacement de même volume, sans frais supplémentaire pendant toute la durée de l'immobilisation de l'équipement.

# Text boxes

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.)