Cahier des clauses techniques particulières

Location et maintenance de photocopieurs

Etablissement demandeur :

GRETA CENTRE ALSACE

74, rue du Logelbach

68025 COLMAR cedex

Tél : 03.89.22.92.22

Fax : 03.89.22.92.23

Représenté par : 	M. Christophe STEIB, Chef d’Etablissement Support

Date limite de réception des offres :

20 janvier 2020

Article 1 : Objet de la consultation

La présente consultation a pour objet la location et la maintenance de 3 photocopieurs :

- 2 photocopieurs au GRETA Centre Alsace - 74, rue du Logelbach - 68025 COLMAR cedex (2ème étage, avec ascenseur)

- 1 photocopieur au Lycée Dr Koeberlé – 8 Bld Charlemagne – 67604 SELESTAT Cedex (rez-de-chaussée)

Comme indiqué dans le règlement de consultation, le marché est passé pour une durée de 5 ans (60 mois) à compter du 1er mars 2020.

### Article 2 : Besoins fonctionnels attendus

L’offre devra répondre la plus complètement possible aux caractéristiques de base mentionnées.

- Photocopieur n°1 : Salle des APP (COLMAR)

- 1 photocopieur numérique noir et blanc connecté au réseau

- Volume estimatif annuel des copies : 230 000 copies par an

- Vitesse minimum d’impression : 60 copies/minute

- Vitesse d’impression souhaitée : entre 60 et 65 copies/minute

- Le nombre important d’utilisateurs, les tirages de grandes séries et les pointes de productions supposent un matériel robuste, fiable et simple d’utilisation

- La gestion des comptes utilisateurs devra se faire par codes

- Formats couramment utilisés : A4 et A3 pour les originaux et les copies

- Chargeur d’originaux : 25 feuilles au minimum

- Recto verso automatique

- Scanner

- Nature des travaux exécutés sur le copieur : recto, recto-verso, réduction, agrandissement, imprimante

- Supports utilisés : papier, couverture, transparents….

- Nombre minimal de magasins : 3 (un pour le papier A4, un pour le papier A3, un pour le papier à en-tête)

- Capacité minimale du ou des magasins, en papier de format A4 : 2000 feuilles

- Tri : Oui

- Connexion et scanner réseau : Oui

- Agrafage 1 point : oui

- Photocopieur n°2 : Accueil (COLMAR)

- 1 photocopieur numérique noir et blanc et couleurs connecté au réseau

- Volume estimatif annuel des copies : 300 000 copies par an

- Vitesse minimum d’impression : 60 copies/minute

- Vitesse d’impression souhaitée : entre 60 et 65 copies/minute

- Le nombre important de tirages de grandes séries et les pointes de productions supposent un matériel robuste et fiable

- Formats couramment utilisés : A4 et A3 pour les originaux et les copies

- Chargeur d’originaux : 25 feuilles au minimum

- Recto verso automatique

- Scanner

- Nature des travaux exécutés sur le copieur : recto, recto-verso, réduction, agrandissement, imprimante

- Supports utilisés : papier, couverture, transparents….

- Nombre minimal de magasins : 3 (un pour le papier A4, un pour le papier A3, un pour le papier à en-tête)

- Capacité minimale du ou des magasins, en papier de format A4 : 2000 feuilles

- Tri : Oui

- Connexion et scanner réseau : Oui

- Agrafage 2 points : oui

- Photocopieur n°3 : APP et Centre de Langues (SELESTAT)

- 1 photocopieur numérique noir et blanc connecté au réseau

- Volume estimatif annuel des copies : 150 000 copies par an

- Vitesse minimum d’impression : 60 copies/minute

- Vitesse d’impression souhaitée : entre 60 et 65 copies/minute

- Le nombre important d’utilisateurs, les tirages de grandes séries et les pointes de productions supposent un matériel robuste, fiable et simple d’utilisation

- La gestion des comptes utilisateurs devra se faire par codes

- Formats couramment utilisés : A4 et A3 pour les originaux et les copies

- Chargeur d’originaux : 25 feuilles au minimum

- Recto verso automatique

- Scanner

- Nature des travaux exécutés sur le copieur : recto, recto-verso, réduction, agrandissement, imprimante

- Supports utilisés : papier, couverture, transparents….

- Nombre minimal de magasins : 3 (un pour le papier A4, un pour le papier A3, un pour le papier à en-tête)

- Capacité minimale du ou des magasins, en papier de format A4 : 2000 feuilles

- Tri : Oui

- Connexion et scanner réseau : Oui

- Agrafage 1 point : oui

### Article 3 : Caractéristiques de la maintenance

Il devra être précisé dans l’offre :

- Si le coût d'une copie A4 diffère de celui d'une copie A3

- Le coût des copies couleurs

- Le coût des copies noir et blanc

- Le coût des agrafes

- La formule d'augmentation du coût copie

- Le montant des frais éventuels de facturation

- Le coût de l’installation du matériel

- Le coût de la restitution des machines

- Quels sont les délais d’intervention en cas de problème

- Si une télémaintenance existe

- Le coût d’une éventuelle formation au matériel et télémaintenance